ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ мо ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН хмао-ЮГРЫ

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение ШЕРКАЛЫ

Генеральный план

Проект планировки и межевания

пояснительная записка

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ХМАО-Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШЕРКАЛЫ

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Пояснительная записка

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района ХМАО-Югры

Договор:           № 163/05 от 06.07.05 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              КП 1059-07

Генеральный директор__________________________________ А.Н. Береговских

Заместитель Генерального директора ____________________ М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам__________________________________	 Д.В. Шинкевич

Главный архитектор____________________________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер института_____________________________ 	С.В. Фигуренко

Омск 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и задачи проекта.	3

2	Природные условия и ресурсы территории.	5

2.1	Геологическое строение	5

2.2	Рельеф	6

2.3	Климат	6

2.4	Гидрография	8

2.5	Инженерно-геологические условия	10

3	Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	12

3.1	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	12

3.2	Предприятия промышленности	17

3.3	Жилищная сфера	18

3.4	Социальная сфера	21

3.5	Транспортное обеспечение территории	28

3.5.1	Внешний транспорт	28

3.5.2	Улично-дорожная сеть	29

3.6	Коммунальное обслуживание	29

3.6.1	Водоснабжение	29

3.6.2	Водоотведение (канализация)	30

3.6.3	Теплоснабжение	30

3.6.4	Газоснабжение	30

3.6.5	Связь и информатизация	31

3.6.6	Электроснабжение	31

3.7	Экологическое состояние территории	31

3.8	Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	36

3.9	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений	38

4	Архитектурно-планировочная организация территории.	40

4.1	Планировочная организация территории	40

5	Основные решения генерального плана.	43

5.1	Жилищная сфера	43

5.2	Социальная сфера	56

5.3	Производственная сфера	63

5.4	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	63

5.5	Инженерная подготовка территории	65

5.5.1	Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.	65

5.6	Инженерное оборудование территории	67

5.6.1	Водоснабжение	67

5.6.2	Водоотведение (канализация)	68

5.6.3	Теплоснабжение	69

5.6.4	Газоснабжение	74

5.6.5	Связь и информатизация	75

5.6.6	Электроснабжение	76

5.7	Охрана окружающей среды	85

5.7.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	85

5.7.2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	88

5.7.3	Охрана и рациональное использование почв	93

6	Зонирование территории.	94

7	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	99

7.1	Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС	99

7.1.1	Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения	99

7.1.2	Основные характеристики объекта градостроительной деятельности	99

7.1.3	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения	99

7.1.4	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана	100

7.2	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС	100

7.2.1	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	100

8	Основные технико-экономические показатели проекта.	102

9	ПРИЛОЖЕНИЯ	111

Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения Шеркалы  выполнен в соответствии с договором  №163/05 от 06.07.05 г. и техническим заданием на проектирование, выданным Управлением капитального строительства администрации Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74–ФЗ;

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Градостроительный кодекс Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Закон ХМАО - Югры от 25 ноября 2004 г. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИПградостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы – разработка генерального плана с. п. Шеркалы в соответствии с федеральным законодательством как основы для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

Разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана.

Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

Природные условия и ресурсы территории.

Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой  сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников,   и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.

На территории сельского поселения Шеркалы широко распространены палеогеновые отложения, разделенные на ряд свит. Нижняя часть разреза представлена преимущественно морскими, верхняя - континентальными фациями. На морских отложениях с размывом залегают континентальные отложения атлымской свиты (нижний олигоцен). Это - аллювиальные и озерно-аллювиальные пески светло-серые и белые, кварцевые, реже полевошпатово-кварцевые. Мощность свиты - до 60 м. Новомихайловская свита (средний олигоцен) представляет собой толщу озерно-болотных, озерных и аллювиальных отложений - неравномерно переслаивающимися серыми глинами, алевритами и песками, местами содержащими прослои лигнитов и бурых углей. Мощность - до 100 м.

Четвертичные рыхлые отложения разного генезиса, возраста, состава и мощности залегают на размытой поверхности коренных пород. Главные факторы осадконакопления и палеогеографического развития - тектонические движения, трансгрессии Полярного бассейна, оледенения, эрозионно-аккумулятивная деятельность речных потоков. Четвертичные отложения представлены всеми ярусами системы.

К отложениям нижнего плейстоцена (эоплейстоцена) отнесены морские и ледниково-морские отложения. Они представлены как типично морскими тонкослоистыми глинами, алевритами и песками, так и мореноподобными неслоистыми супесями и суглинками.

Наибольшее распространение имеют отложения среднего плейстоцена (неоплейстоцена), представленные разнообразными литолого-генетическими типами. В отложениях верхнего неоплейстоцена (четвертая и третья надпойменные террасы) резко преобладают озерные и озерно-аллювиальные осадки. В бассейне Оби они представлены переслаивающимися алевритами, глинами и песками общей мощностью до 30 м. Отложения третьей надпойменной террасы Оби мощностью до 20-25 м характеризуются большой пестротой фациального состава. Они представлены как русловыми песчаными и галечно-песчаными, так и пойменными и озерно-болотными, супесчано-суглинистыми отложениями. В долине Оби преобладают тонкозернистые пески и супеси.

Возраст отложений второй и первой надпойменных террас - верхний неоплейстоцен-голоцен. На большей части территории вторая надпойменная терраса сложена глинистыми песками и алевритами пойменной фации, которые вниз по разрезу переходят в пески русловой фации, с мегакластами в базальном горизонте. Мощность аккумулятивной части террасы достигает 15-20 м. Первая надпойменная терраса аккумулятивная, сложена песками, преимущественно мелкозернистыми, реже - глинистыми песками и алевритами. Отчетливо выражен базальный горизонт, представленный разнозернистым песком с редкими гравием, галькой и валунами.

Болотные отложения залегают с поверхности на заболоченных участках, представлены торфом мощностью от 0,5 до 6 м, иногда более.

С четвертичными отложениями связаны месторождения строительного сырья. Восточнее села находится Шеркальское месторождение песчано-гравийных смесей.

Рельеф

Рельеф в районе проектируемой территории представлен ледниковыми и водно-ледниковыми равнинами измененными последующими процессами денудации. Надпойменные террасы  имеют средне и сильно расчлененные склоны.

Рельеф характеризуется общей сглаженностью, холмами и увалами, относительная высота которых не превышает 100-150 м. Характерно наличие широких продольных понижений и поперечных эрозионных долин. Холмистый рельеф осложнен оврагами и логами, днища и борта которых покрыты почвенно-растительным покровом.

Село Шеркалы расположено на надпойменной террасе долины реки Оби сложенной глинисто-песчаными породами.

Климат

Территория сельского поселения Шеркалы расположена в I климатическом подрайоне. Климат континентальный, влажный с умеренно тёплым летом и умеренно суровой снежной зимой. Он характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января -22,8оС; средняя температура самого тёплого месяца - июля соответственно 16,9оС.

Радиационный баланс в сумме за год увеличивается от 1000 до 1200 МДж/м2 , что составляет 30-32 % годового количества суммарной радиации. В годовом ходе максимальное значение радиационного баланса отмечается в июне (326,8 МДж/м2), минимальные - в декабре-январе (41,9 МДж/м2). С апреля по сентябрь радиационный баланс положителен. Значения радиационного баланса резко увеличиваются весной, от апреля к маю (в 3,3 раза), и уменьшаются осенью, от сентября к октябрю (в 2,5 раза).

Одной из характеристик радиационного режима является продолжительность солнечного сияния, которая зависит от географической широты (длины дня), облачности и рельефа. Она позволяет судить о световых ресурсах территории, знание которых важно для сельского хозяйства, здравоохранения, курортологии и т.д.

В летние месяцы продолжительность дня составляет 16-20 часов, в зимние -уменьшается до 5-8 часов.  Наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в июле (275-309), наименьшее - в декабре (0-27). Весной число часов солнечного сияния в 2,5-3,5 раза больше, чем осенью, что связано с годовым ходом облачности. Отношение фактической продолжительности солнечного сияния к максимально возможной колеблется от 10-15% осенью и в начале зимы до 40-60% летом и весной. В среднем за год облачность понижает число часов солнечного сияния на 57-60%. В отдельные годы число часов солнечного сияния может значительно отличаться от средних значений.

Зима характеризуется значительной межсуточной изменчивостью температуры воздуха, средняя величина которой составляет 5оС. В отдельных случаях изменение температуры воздуха ото дня ко дню может достигать 15оС. От января к февралю средняя температура повышается на 2-3оС, от февраля к марту - на 6-7оС. В апреле   средняя месячная температура положительная - 1,0оС. Переход к положительным значениям температуры продолжается в среднем с 10 апреля , но заморозки нередки до середины июня. Средняя температура июля составляет 16,9оС. В отдельные дни в июле температура может повышаться до 33-37оС.

Средняя продолжительность периода с положительной температурой воздуха составляет до 192 суток. Продолжительность вегетационного периода составляет до 108 суток.  Длительность периода с температурами выше 15оС в районе до двух месяцев.

От августа к сентябрю температура уменьшается на 5-6оС, переход к отрицательным значениям продолжается в среднем с 10 октября на севере района до 14 октября на юге. Средняя месячная температура октября в районе около 0оС,   составляет 0,2оС. В середине-конце октября на территории района начинаются устойчивые морозы, средняя суточная температура переходит через минус 10оС.

Годовой ход осадков относится к континентальному типу. В холодный период выпадает около 20 % годовой суммы. Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отмечается в феврале и составляет 14-28 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в июле-августе (60-80 мм). Количество осадков в отдельные годы может значительно отклоняться от нормы. Среднее годовое количество осадков составляет от 550 до 650 мм. Высокое количество осадков  связано с тем, что влага сюда поступает как с циклонами с северо-запада, так и с южными циклонами.

В течение года от 15-20 % осадков выпадает в твёрдом виде. Даты выпадения снега практически совпадают с датами перехода температуры воздуха через 0оС. Образуется снежный покров в октябре-начале ноября, сход снежного покрова - в конце апреля. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова происходит в период со второй половины ноября и до начала января, когда количество выпадающих осадков увеличивается за счёт наибольшей повторяемости циклональной погоды. Среднее из наибольших декадных высот снежного покрова изменяется от 60-70 см. В малоснежные зимы высота снежного покрова может быть ниже 20 см, в многоснежные - выше 100 см.

Средние скорости ветра составляют 2-4 м/с. Значительными скоростями ветра отличается долина р. Оби (4-5 м/с). Для годового хода скорости ветра характерно уменьшение её летом и в середине зимы (декабрь-февраль). Наиболее ветреный месяц - май, наименее - август.

По санитарно-климатическому районированию поселок находится в зоне значительного ультрафиолетового дефицита, ультрафиолетовое “голодание” в течение 4-5 месяцев, биологическая активная солнечная радиация до 5 месяцев. Дискомфортные условия в зимние месяцы создаются за счет переохлаждения, летом – в основном за счет интенсивной ветровой деятельности.

Гидрография

Гидрографическая сеть территории представлена большим количеством водотоков, озер и болот, что является следствием избыточного увлажнения, равнинности рельефа и близкого залегания водоупорных горизонтов. Речную сеть образует Обь с небольшими притоками, наиболее крупным из которых является р. Шеркальская.  Глубина Оби в межень достигает 4-8 м, широкая пойма достигает 30-40 км.

Небольшие уклоны местности определяют медленное течение рек и большой коэффициент извилистости их русел. Большие реки имеют широкие долины с двусторонними сильно меандрирующими поймами. Русла изобилуют протоками, рукавами и озерами. Для правобережья Оби свойственна густая овражная сеть. Озер относительно немного.

Слабая дренирующая роль рек является одним из важных факторов переувлажнения и заболоченности территории. Наилучшие условия дренирования складываются в сравнительно узкой полосе вдоль долин рек.

Густота речной сети от 0,21 на левобережье Оби и свыше 0,41 км/км2 на правобережной территории.

Основное питание большинства рек проектируемой территории – снеговое (60-80 %), доля дождевого и грунтово-болотного питания в стоке большинства рек незначительны. Состав дождевого и грунтово-болотного питания в стоке большинства рек имеет зональные особенности.

На реках Октябрьского  района в период весенне-летнего половодья проходит около 80% годового стока. В зимнюю межень сток незначителен и к концу зимы на малых водосборах прекращается совсем вследствие перемерзания рек. Весеннее половодье сильно растянуто, дождевые паводки накладываются на волну половодья, значительно его удлиняя. На период зимней межени приходится 5-10% объема годового стока. Характерной особенностью рек (в большинстве случаев текущих с юга на север) является наступление наибольших расходов еще до начала ледохода. Максимальные расходы весеннего половодья обычно выше расходов во время дождевых паводков

Продолжительность половодья на средних реках обычно равна 2,5-3 месяца. В половодье проходит 45-70% объема годового стока. Половодье наступает в конце апреля - первой декаде мая. Дождевые паводки на территории района наблюдаются почти ежегодно. Объем суммарного стока наибольших дождевых паводков составляет 5-40% в отдельные годы - до 73 % объема весеннего стока. Слой дождевого стока рек района составляет до 100 мм.

Максимальный уровень паводка 1% на территории с. Шеркалы составляет 20,27 м.

Ледовый режим рек. Наступление холодов и понижение температуры воды до 0 оС вызывает на реках появление первых ледяных образований: заберегов и сала. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность периода заберегов на реках бывает различной. При резком похолодании и наступлении ранней зимы они наблюдаются в течение одних или нескольких суток, а при затяжном периоде замерзания рек в течение 2-3 недель и более. Характерным образованием на реках округа является шуга, представляющая скопление кристаллов льда в виде рыхлой снегообразной массы.

Ледостав. От 6 до семи месяцев в году реки скованы льдом. Установление ледостава длится около месяца. Реки замерзают со второй декады октября, до первой декады ноября. Нарастание льда идет преимущественно с нижней поверхности. Наиболее интенсивное увеличение толщины льда (1-1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого ледостава до первой декады января. В конце зимы прирост льда еще более замедляется или совсем прекращается. Средняя толщина льда за многолетний период колеблется от 115 до 140 см. Наибольшая толщина льда достигается в конце марта. На реках районах довольно часто встречаются наледи. Они имеют место преимущественно на реках с малыми площадями водосборов. Их появление связано с выходом на поверхность льда воды и последующим ее замерзанием.

Ледоход. Вскрытие рек растягивается на период до месяца. Оно происходит под действием как тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный период - таяния и деформации ледяного покрова. В начале появляется талая вода на льду, затем закраины и промоины. Толщина льда перед вскрытием уменьшается на 30-50 % по сравнению с наибольшей.

На больших и средних реках перед вскрытием обычно наблюдаются подвижки льда в течение 2-6 дней. Ледоход начинается в последних числах апреля  - первых числах мая. Средняя продолжительность весеннего ледохода на реках  составляет 4-6 дней. Заторы льда в период весеннего половодья весьма распространенное явление на больших и средних реках. Они, как правило, образуются на участках с недостаточной пропускной способностью русла: в местах крутых поворотов, сужений русла, при наличии осередков, островов. Продолжительность заторов составляет в среднем 2-6 дней, наибольшая может достигать 10 дней. Повторяемость заторов на большинстве рек составляет 1 раз в 5 лет. Средняя величина подъема уровня составляет 110-120 см. Наибольшая - до 3-4 м.

Озера различаются по гидрологическому режиму. В годовом ходе уровня малых внутриболотных бессточных озер наблюдается два максимума (весной и осенью) и два минимума (зимой и летом). На средних и крупных внутриболотных сточных озерах прослеживается лишь один максимум (весной) и один минимум (зимой). Чем крупнее озеро, тем меньше амплитуда колебаний уровня (на малых озерах - до 90-100 см, на средних и крупных - 30-35 см).

Малые озера замерзают надолго, в среднем не менее чем на 220 дней. Крупные озера замерзают и очищаются ото льда на несколько дней позже малых, и толщина льда на них больше на 15-35 см. В холодные зимы толщина льда достигает 150-170 см.

Инженерно-геологические условия

Основные инженерно-геологические особенности территории обусловлены разнообразными геолого-генетическими комплексами, неоднородным литологическим составом грунтов, распространением многолетних мерзлотных пород и их льдистостью.

Среди генетических типов отложений на территории преобладают аллювиальные в пределах долины Оби и ее притоков, а также озерно-аллювиальные водно-ледниковые осадки. Нередко возраст и генезис этих отложений являются дискуссионными и соответственно отмечены в легенде знаком вопроса.

Белогорский Материк представляет собой водораздельное плато, которое с поверхности сложено плейстоценовыми отложениями большой мощности. Верхняя пачка этих отложений, сравнительно узкая полоса вдоль Оби, более дисперсна - это переслаивание песчано-глинистых пород с преобладанием последних в верхней части разреза. Достаточно часто встречаются и палеогеновые породы, местами поднимающиеся на 80-90 м выше уреза. Белогорский Материк является достаточно сильно расчлененной, хорошо дренированной равниной.

Территории, располагающиеся непосредственно в долине Оби существенно отличаются по своим инженерно-геологическим особенностям от других участков. Здесь широко представлен комплекс террас от средне- до позднеплейстоценовых и голоценовые первая терраса и пойма. В долине Оби широко развиты переслаивающиеся песчано-глинистые толщи с преобладанием глин, а на поверхности террас широко распространены торфяники, подстилаемые песками. В широтном отрезке долины Оби многолетнемерзлые породы не встречены, но на сильно заторфованных несколько приподнятых участках возможно образование "перелетков", вскрытых в пойме на глубинах 3-4 м.

Температура талых пород в пределах сельского поселения составляет 0-1оС. Глубина промерзания талых грунтов 1,4-1,7 м. при антропогенном воздействии возможна незначительная активизация таких криогенных процессов как термокарст, пучение, солифлюкция.

Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности на территории населенного пункта. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

В рамках проекта документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры в составе с.п. Шеркалы рассматривается населенный пункт с. Шеркалы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в с.п. Шеркалы производилась на основе:

данных о естественном движении населения в 2001-2004 гг. в Шеркалинском с/с;

сведений о распределении населения Октябрьского района по полу и возрасту в 2002 г. (данные Всероссийской переписи населения 2002 г.);

данных социального паспорта администрации сельского поселения Шеркалы по состоянию на 01.01.06 г. в части общих численностей постоянного и наличного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав с.п. Шеркалы.

До конца 2004 года село Шеркалы и деревня Язовка находились в введении  Шеркалинского с/с. В связи с этим, данные о естественном движении населения (показатели рождаемости, смертности и естественного прироста) за период 2001-2004 гг. рассматривались в рамках старой административной структуры (рис. 1).

Естественное движение населения на территории сп Шеркалы в 2001-2004 гг.

Динамика показателей естественного движения населения (показатели рождаемости, смертности и естественного прироста) в Шеркалинском с/с в 2001-2004 гг. имела волнообразный характер.

В целях дальнейшего расчета перспективной численности населения каждого населенного пункта, входящего в настоящее время в состав с.п. Шеркалы, значения показателей естественного движения в Шеркалинском с/с были распределены по населенным пунктам в пропорции, соответствующей распределению общей численности населения указанных с/с в 2003 г. по населенным пунктам (таблица 1).

Показатели естественного движения населения на территории Шеркалинского с/с в разрезе населенных пунктов

в 2001-2004 гг., человек

| Наименование муниципального образования/населенный пункт | Численность населения в 2003 г., человек | Доля численности населенных пунктов в численности с/с | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Родилось | Умерло | Родилось | Умерло | Родилось | Умерло | Родилось | Умерло |
| Шеркальский с/с | 1247 | 100,0% | 15 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 | 21 | 8 |
| с. Шеркалы | 1224 | 98,2% | 15 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 | 21 | 8 |
| д. Язовка | 23 | 1,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведений о механическом движении населения в рассматриваемых населенных пунктах нет ввиду отсутствия соответствующего статистического учета.

Прогнозирование численности населения ведется для с. Шеркалы с учетом демографической ситуации, сложившейся в с.п. Шеркалы в настоящее время. Для д. Язовка расчет численности населения не производится, так как к настоящему времени все население деревни переселено в с. Шеркалы.

Прогнозирование численности населения на период до 2027 г. осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран конец 2005 г.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и по возрастам с шагом в один год. Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения населенных пунктов в с.п. Шеркалы (согласно социальному паспорту) отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом более, чем на 40 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой крупной возрастной группы распределение численности населения по однолетним возрастным группам соответствует возрастной структуре численности населения Октябрьского района в 2002 г. (согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г.).

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год откорректированные с учетом смертности в рассматриваемом населенном пункте в период 2001-2004 гг.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Значение специального коэффициента рождаемости на расчетный срок определяется с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние несколько лет.  Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет вычисляется численность новорожденных на следующий год.

Ввиду отсутствия фактических данных о механическом движении населения в рассматриваемых населенных пунктах, ежегодное сальдо миграции на период прогнозирования принимается равным 0. То есть, расчет ведется в предположении, что фактор миграции не оказывает существенного влияния на изменение численности населения.

Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позволяют оценить общую численность постоянного населения на определенный период и соответствующую возрастную структуру.

Наличное население включает в себя постоянное население и временное население. Перспективная численность наличного населения в населенном пункте определялась на основе следующих предположений:

в течение расчетного срока численность временного населения остается неизменной;

все временное население находится в трудоспособном возрасте.

Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

Результаты прогнозирования численности населения с. Шеркалы на 2012 г., 2017 г. и 2027 г. по трем основным возрастным группам представлен в таблицах 2, 3, 4.

Прогноз численности постоянного населения с. Шеркалы, человек

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| Общая численность населения | 1361 | 1390 | 1395 | 1380 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 299 | 250 | 273 | 286 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 724 | 792 | 749 | 712 |
| Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 338 | 348 | 373 | 382 |

Прогноз численности наличного населения с. Шеркалы, человек

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| Общая численность населения | 1235 | 1264 | 1269 | 1254 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 299 | 250 | 273 | 286 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 598 | 666 | 623 | 586 |
| Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 338 | 348 | 373 | 382 |

Темп прироста численности постоянного населения с. Шеркалы в 2012 г., 2017 г. и 2027 г. по сравнению с 2005 г., %

| Возрастные группы, используемые при расчете | Темп прироста |
| --- | --- |
|  | 2012 г. по отношению к 2005 г. | 2017 г. по отношению к 2005 г. | 2027 г. по отношению к 2005г. |
| Общая численность населения | 2,13 | 2,50 | 1,40 |
| в том числе |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | -16,39 | -8,70 | -4,35 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 9,39 | 3,45 | -1,66 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 2,96 | 10,36 | 13,02 |

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 1,4% по сравнению с 2005 г. При этом наиболее существенным будет уменьшение численности населения младше трудоспособного возраста. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится примерно на 13%.

Предприятия промышленности

В населенном пункте с. Шеркалы  производственная сфера представлена следующими отраслями – сельское хозяйство, рыбное хозяйство, лесное хозяйство, ЖКХ, торговля, туризм.

Сельское хозяйство представляет крестьянско-фермерское хозяйство Горбунова А.В. Вид деятельности – животноводство (разведение КРС,  свиней, лошадей, овец, коз и кроликов).

ООО НО «Совтор» специализируется на рыбодобыче и рыбопереработке.

Лесное хозяйство, в частности лесозаготовка и деревообработка, представляет индивидуальный предприниматель Журба А.А. Вид продукции - дрова и пиломатериалы для обеспечения потребности населения в продукции лесопиления.

Сфера жилищно-коммунальных услуг  представлена Шеркальским МП ЖКХ МО Октябрьский район. Основная деятельность предприятия - распределение пара и горячей воды (обеспечение тепловой энергии).

Сферу торговли представляет Шеркальское потребительское общество, обеспечивающее население продовольственной и промышленной продукцией.

Через населенный пункт проходит два туристических маршрута:

1. р. Шеркалка – с. Шеркалы (программа – знакомство с природой, животным миром, посещение детского эколого-этнографического центра «Нюрмат», этнографического музея, Спасской церкви, дома купца Новицкого, осмотр городища Шеркалы, знакомство с народным фольклором);

2. п.г.т. Приобье – с. Шеркалы – п.г.т. Октябрьское (программа - посещение детского эколого-этнографического центра «Нюрмат», этнографического музея, дома купца Новицкого, городища Шеркалы, знакомство с народным фольклором).

Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения сельского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (как результат - создание дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели жилищной политики.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и осуществляемых мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Муниципальные органы власти обеспечивают решение следующих вопросов в сфере муниципальной жилищной политики:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

с. Шеркалы

Суммарная общая площадь жилищного фонда с. Шеркалы на 2006 г. составляет 24 220 кв.м. (279 домов). Дополнительно можно отметить наличие трех строящихся деревянных одноквартирных одноэтажных жилых домов общей площадью 331 кв.м., которые не учитывались в дальнейших расчетах, так как они не оказывают влияния на фактическую обеспеченность населения жильем на момент проведения оценки. Структура существующего жилфонда по основным характеристикам приведена на рисунке 2 и в таблице 5.

Структура жилищного фонда с. Шеркалы на 2006 г.

| Наименование | Этаж-ность | Кол-во домов | S общая кв.м. | % от S общая | В том числе ветхое жилье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов | S общая кв.м. | % от S общая |
| Одноквартирный жилой дом | 1 | 139 | 8116 | 33,51 | 21 | 1070 | 13,18 |
|  | 2 | 1 | 360 | 1,49 |  |  |  |
| Итого | 140 | 8476 | 35,00 | 21 | 1070 | 12,62 |
| Двухквартирный жилой дом | 1 | 103 | 11139 | 45,99 | 20 | 1875 | 16,83 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 36 | 4605 | 19,01 | 14 | 1659 | 36,04 |
| ВСЕГО | 279 | 24220 | 100,00 | 55 | 4604 | 19,01 |

Жилищный фонд представлен одноквартирными, двухквартирными и многоквартирными жилыми домами в соответствующем долевом отношении 35% / 46% / 19%. Жилищный фонд с. Шеркалы  представлен в основном одноэтажными строениями, за исключением одного двухэтажного одноквартирного жилого дома расположенного по ул. Ангашупова 8.

Жилая застройка представлена в основном двухквартирными жилыми домами общей площадью 11  139 кв. м. (103 дома). Материал стен домов, в основном (более 90% домов), - дерево, так же присутствуют строения из кирпича и газобетона (в незначительной доле).

Ветхий жилищный фонд поселения составляет в суммарном выражении 4604 кв. м. (19%) или 55 домов.

В охранных и санитарно-защитных зонах в настоящее время расположено 52 жилых дома суммарной общей площадью 3,95 тыс. кв.м.

На  момент оценки жилищного фонда с. Шеркалы средний показатель жилищной обеспеченности составляет 18 кв.м./чел. Здесь важно заметить, что хотя средняя норма общей площади жилищного фонда на человека соответствует нормативной, процент ветхости  жилфонда (19%), обуславливает потребность в новом строительстве.

Жилье в населенном пункте обеспеченно водоснабжением на 20%, тепловыми и электрическими сетями  на 20% и 100% соответственно. Обеспеченность населения  газопроводом составляет  80%. Система канализации развита на 20% (септик). Обеспеченность населения связью – 30%.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования   с. Шеркалы позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- Наличие ветхого жилищного фонда, обуславливает существование проблемы замены ветхого фонда новыми домами, а так же проблемы переселения жителей сносимых домов.

- Некапитальное исполнение жилья, преобладающее в с. Шеркалы, резко снижает срок эксплуатации и приводит к скорейшему изнашиванию жилищного фонда. Таким образом, актуальной проблемой является замена ветхого фонда новыми капитальными постройками.

- Низкая обеспеченность территории с. Шеркалы инженерными сетями.

Структура существующего жилищного фонда с. Шеркалы

Социальная сфера

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Структура объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения (далее - объекты), обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселения представлена в таблице 2. Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок по генеральному плану, составить перечень необходимого строительства объектов.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры села позволяет сделать выводы о следующих проблемах социальной инфраструктуры в с. Шеркалы:

1.1. Образование:

Недостаточная мощность детского сада   (существующий дефицит 22 места);

Недостаточная мощность школы (существующий дефицит 35 мест)

Отсутствие внешкольных учреждений и межшкольных учебно-производственных комбинатов (необходимой мощности 34 и 27 мест соответственно).

1.2. Здравоохранение:

Отсутствие выдвижного пункта скорой медицинской помощи;

Отсутствие молочной кухни, (необходимой минимальной мощностью 68 порций в сутки) с раздаточным пунктом (минимум 5 кв.м.);

1.3. Культура и искусство:

Недостаточная мощность действующего клуба (существующий дефицит 183 места);

1.4. Торговля:

Недостаточная мощность существующих магазинов (существующий дефицит 7 кв.м. торговой площади);

1.5. Общественное питание:

Отсутствие предприятия общественного питания (минимальная мощность 54 мест);

Таблица 2

Обеспеченность населения с. Шеркалы объектами социальной сферы на 2006 год

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проектная мощ-ть объекта | Факти-ческая мощ-ть объекта | Загруз-ка объекта % | Норматив | Требуем. мощность на текущий момент | Фактич. Обеспе-ченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1 | 50 | 63 | 1,3 | 85% детей дошкольного возраста | 77 | 65 | -27 | Режим работы 12 часов, 1 корпус: типовое, одноэтажное, деревянное, 1972 года ввода, реконструкция -1995г Износ: 40% 2 корпус: типовое, одноэтажное, деревянное, 1972г Износ:82,5% | ул. Мира, 38 |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 1 | 350 | 222 | 0,6 | 100% детей школьного возраста | 222 | 158 | 128 | Режим работы - 1 смена, типовое, двухэтажное, кирпичное, 2004 г. Износ: 5%. При школе находится баня | ул. Ангашупова, 10 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | - | - | - | - | 10% общего числа школьников | 21 | 0 | -21 | - | - |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | место | - | - | - | - | 8% общего числа школьников | 17 | 0 | -17 | - | - |
| 1.5 | Школы-интернаты | учащиеся | 1 | 30 | 50 | 1,7 | По заданию на проектирование | * | 100 | 0 | Шеркальский пришкольный интернат, типовое, кирпичное, 2004 г. ввода Износ:5%, режим работы - круглосуточно | ул. Ангашупова, 10 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 2.1 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | коек/посещение в смену | 2 | * | * | * | По заданию на проектирование | * | * | * | * | * |
| 2.1.1 | Амбулатория | коек/посещение в смену | 1 | * | * | * | По заданию на проектирование | * | * | * | одноэтажное, деревянное | ул. Мира, 43 |
| 2.1.2 | Больница (амбулатория) | коек/посещение в смену | 1 | * | 16/16 | * | По заданию на проектирование | - | - | 0 | Одноэтажное, бетонное, 1980 года ввода. При больнице находится прачечная | ул. Нестерова, 46 |
| 2.3 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | 1 | 0 | -1 | - | - |
| 2.4 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | - | - | - | - | 4 | 64 | 0 | -68 | - | - |
| 2.5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ. площади на 1 ребенка до года | - | - | - | - | 0,3 | 5 | 0 | -5 | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Спортивные залы и крытые бассейны для климатического подрайона IД | м2 общей площади пола, зеркала воды | 1 | * | 162 | * | Для поселений от 2 до 5 тыс. человек - один спортзал площадью 540 кв.м. | 162 | 100 | 0 | В здании школы, типовое, двухэтажное, кирпичное, 2004 г. Износ: 5% | ул. Ангашупова,10 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы | посетительское место | 1 | * | 130 | * | Для СП населением от 1 до 2 - 300-230 | 314 | 41 | -184 | Сельский дом культуры "Триумф"Ввод в 2004г. ( капитальное) Имеется видеоустановка | ул. Мира 34а |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки (30-ти минутная доступность) | тыс.ед. хранения/читательское место | 1 |  | 13,085/* |  | Для сп населением от 1 до 2 тыс. чел. - 6-7,5/5-6. | 10,3/8 | 1,3/* | 2,8/* | в одном здании с сельским домом культуры "Триумф" Ввод в 2004г. ( капитальное) | ул. Мира 34а |
| 4.3 | Религиозно-культовые объекты | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | По заданию на проектирование | * | 100 | 0 | Спасская церковь, одноэтажное, кирпичное. | ул. Мира, 20 |
| 4.4 | Музей | объект | 1 | * | * | * | 4,5-5/3-4 на 1 тыс. чел. системы | * | * | * | Шеркальский этнографический музей, ввод в 1942 г., деревянное, приспособленное. | ул. Мира д.22 |
| 5 | Предприятия торговли |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площ. | 6 | 401 | 401 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | 409,5 | 98 | -9 | * | * |
| 5.1.1 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 46 | 46 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное кирпичное | ул. Мира, 33а |
| 5.1.2 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 69 | 69 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное кирпичное | ул. Мира, 31 |
| 5.1.3 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 89 | 89 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное кирпичное | ул. Нестерова, 27а |
| 5.1.4 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 56 | 56 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное деревянное | ул. Мира. 17а |
| 5.1.5 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 87 | 87 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное деревянное | ул. Строителей, 7 |
| 5.1.6 | Магазин | м2 торг. площ. | 1 | 54 | 54 | 100 | Сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел. | * | * | * | одноэтажное деревянное | Ул. Мира, 66а |
| 6 | Предприятия общественного питания |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - | - | Сельские поселения - 40 на 1 тыс. чел. | 55 | 0 | -55 | - | - |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - | - | Сельские поселения - 7 на 1 тыс. чел. | 10 | 0 | -10 | - | - |
| 7.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - | - | Сельские поселения - 60 на 1 тыс. чел. | 82 | 0 | -82 | - | - |
| 7.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - | - | Сельские поселения - 3,5 на 1 тыс. чел. | 5 | 100 | -5 | - | - |
| 7.4 | Бани | место | 1 | - | 20 | - | Сельские поселения - 7 на 1 тыс. чел. | 10 | 210 | 10 | Деревянное, одноэтажное, 1979 год ввода | ул. Лесная, 23 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | - | - | - | - | В сельских поселениях - 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 0 | -1 | - | - |
| 9 | Отделения связи |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 2 | * | 2 | * | По нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | 100 | 0 | Почта, телеграф в одном здании одноэтажное, деревянное. | ул. Мира, 18 |
| 10 | Учреждения управления |
| 10.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 | 1,0 | По заданию на проектирование | 1 | 100 | 0 | Одноэтажное, деревянное | ул. Нестерова, 19 |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 11.1 | ЖЭО | объект | 1 | * | 1 | * | Микрорайона с населением до 20 тыс. чел. - 1 | 1 | 100 | 0 | Одноэтажное, деревянное | ул. Мира, 34 |
| 11.2 | Гостиницы | место | - | - | - | - | 6 на тыс. чел. | 8 | 0 | -8 | - | - |
| 11.3 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1 | * | 3,04 | * | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,33 | 928 | 3 | * | * |
| 11.4 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | * | 1 | * | 1 при населении менее 50 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 | * | * |
| 12 | Прочее |
| 12.1 | Административ-ное здание | объект | 6 | 6 | 6 | 1,0 | По заданию на проектирование | * | 100 | 0 | * | * |
| 12.2 | Пекарня | объект | 1 | 1 | 1 | 1,0 | По заданию на проектирование | * | 100 | 0 | * | ул. Нестерова. 44 |
| 12.3 | Мастерская | объект | 1 | 1 | 1 | 1,0 | По заданию на проектирование | * | 100 | 0 | 1958 год ввода | ул. Мира, 40в |

1.6. Бытовое и коммунальное обслуживание:

Отсутствие предприятия бытового обслуживания (минимальная мощность - 10 рабочих мест);

Отсутствие прачечной и химчистки (минимальная мощность - 82 и 5 кг. вещей в смену, соответственно);

1.7. Кредитно–финансовые учреждения:

Отделения сбербанка (минимальная мощность - 1 операционное место);

1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство:

Отсутствие гостиницы (минимальная мощность - 8 мест);

2. Ветхость объектов:

2.1. Второй корпус детского сада – износ 82,5%;

Анализ современного состояния социальной сферы позволяет сделать следующие выводы:

Современная обеспеченность населения объектами социальной сферы не соответствует нормативной потребности (согласно ТСН 30-311-2004). Наблюдается дефицит в объектах: образования, культуры и искусства, здравоохранения,  торговли, предприятиях бытового и коммунального обслуживания, кредитно-финансовых учреждениях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и предприятиях общественного питания.

Некапитальное исполнение многих существующих объектов является предпосылкой к их быстрому изнашиванию, и, следовательно,  возникает необходимость в реконструкции или в замене их на новые, капитальные объекты.

Транспортное обеспечение территории

Внешний транспорт

Населенный пункт с. Шеркалы расположен северо-западнее районного центра п.г.т. Октябрьский, является административным центром муниципального образования сельского поселения Шеркалы. Связь с районным центром осуществляется по автозимнику (расстояние около 80 км). В летний период связь с населенным пунктом осуществляется по воде (теплоходы типа «Метеор» с начальным пунктом отправления от речного порта г. Ханты-Мансийск). В переходные периоды года (весна и осень) когда закрыт основной водный маршрут и еще не открыто движение по ледовой переправе действует воздушное сообщение с п. Сергино (рейс Сергино – Перегребное и Сергино – Нижние Нарыкары) с использованием вертолетов типа МИ-8. Вертолетная площадка расположена в северной части села. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Приобье – около 35 км (связь осуществляется по автозимнику). Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 120 км (связь осуществляется по автомобильной дороге от п. Приобье до г. Нягань).

Улично-дорожная сеть

В связи с отсутствием внешних автомобильных дорог близ села – уровень автомобилизации населения достаточно низкий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми, мототехникой. Имеются также моторные лодки. Хранение личного авто-, мототранспорта и лодок осуществляется на территории приусадебных участков.

Улицы села имеют грунтовое покрытие, кроме улицы Нестерова (данная улица имеет щебеночное покрытие). Основными улицами в селе являются ул. Лесная, ул. Береговая, ул. Нестерова, ул. Мира, ул. Гладышева, ул. Трудовая. Во время весенне-осенних дождей покрытие грунтовых улиц приходит в непригодное для движения состояние.

Все село разделен р. Куркасоим на две части – северную и южную. Во время сильных дождей река разливается, и связь между двумя частями села осуществляется только по пешеходному мосту. В зимний период движение осуществляется по автомобильной дороге (зимник) проходящей вдоль пешеходного моста.

Для движения пешеходов в населенном пункте не предусмотрены тротуары. Движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Источником водоснабжения с. Шеркалы  являются подземные воды.

Водозабор производится артезианскими скважинами (3 штуки), расположенными на территории села.

Вода из скважин поступает по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения марки «Импульс» производительностью 5 куб.м./час.

Водопроводная сеть комбинированного типа, состоит из кольцевых и тупиковых сетей подводящих воду к отдельным потребителям.

Кольцевые сети выполнены диаметром 76-114 мм, тупиковые диаметром 25 мм, материал труб – сталь.

Для противопожарных целей на сетях водопровода установлены пожарные резервуары.

Водоотведение (канализация)

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

Административно-общественная застройка села оборудована выгребами.

Из выгребов сточные воды вывозятся на свалку ТБО ассенизационной машиной.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения села Шеркалы централизованная от котельной расположенной по ул. Мира.

Характеристика котельной:

фактическая мощность котельной – 3,44 Гкал/час;

котлоагрегаты «ВК-3»  (1 шт.), «ВК-21» (2 шт.), КПД 83%,

год ввода в эксплуатацию -  2003 г;

топливо -  газ;

температурный график  95/70ºС.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается общественная застройка.

Индивидуальная жилая застройка отапливается за счет печного отопления.

Тепловые сети:

схема теплоснабжения закрытая;

диаметр сетей теплоснабжения 57-108 мм, протяженность в двухтрубном исполнении – 1,8 км;

способ прокладки – подземный бесканальный.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П- образных компенсаторов.

Газоснабжение

Газоснабжение с. Шеркалы  централизованное от газораспределительной станции (ГРС).

От ГРС отходит газопровод высокого давления, подводящий газ  к газорегуляторному пункту (ГРП), после которого по газопроводам низкого давления газ подается потребителям.

Прокладка газопровода высокого давления выполнена – подземно.

Прокладка газопроводов низкого давления выполнена – надземно.

Материал газопровода высокого давления – сталь.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения двухступенчатая:

- от ГРС отходит газопровод высокого давления II -категории;

- от ГРП отходят тупиковые газопроводы низкого давления;

Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к потребителям.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

существующая схема газоснабжения тупиковая, имеет ряд присущих ей недостатков: различная величина давления газа у отдельных потребителей; по мере удаления от источника газоснабжения  давление газа падает; питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

Связь и информатизация

На период разработки проекта населенный пункт телефонизирован.

Магистральная и распределительная сеть выполнена телефонными кабелями в телефонной канализации или надземным способом - по опорам связи.

Анализируя, существующие состояние системы связи, установлено  наличие следующих проблем:

существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

Электроснабжение

Электроснабжение с. Шеркалы осуществляется от ПС 100/10 кВ «Шеркалы».

Подстанция расположена на востоке поселения и запитана от ВЛ-110 кВ.

Передача мощности осуществляется от ПС на трансформаторные подстанции по ВЛ-10 кВ.

Опоры ВЛ -10 кВ в основном деревянные, провод – стале-алюминиевый голый.

Общая длина ВЛ-10 кВ составляет   5100 м.

На территории села расположены 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Основная часть ТП представлена в виде открытых кТП .

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность линий 10 кВ – 5200 м.

Общая протяженность линий 0,4 кВ – 15200 м.

Экологическое состояние территории

Село Шеркалы расположено на коренном правом берегу р. Оби.

Канализование в селе  отсутствует. Сточные воды от жилого фонда и предприятий поступают в надворные выгреба, вывозятся и сбрасываются на рельеф без очистки.

Основным источником загрязнения реки является поверхностный сток загрязненных вод с территории производственных предприятий, складов, свалок.

Твердые бытовые отходы частично сжигаются, частично вывозятся своими силами на свалку. Свалка не обустроена, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

В селе Шеркалы нет крупных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду. Основными загрязнителями здесь являются небольшие по мощности предприятия: котельные, рыбокооператив, пилорама, лесопильный цех,  пекарня, причалы, вертолетная площадка, свалка и другие.

Вертолетная площадка расположена в северной части села на расстоянии всего 100 м от жилых территорий, что является грубым нарушением санитарных норм, так как ее СЗЗ должна составлять как минимум 300 м.. Основными видами вредных воздействий посадочной площадки вертолетов на людей, животных, растительность, окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

акустические (воздействия шума авиационных двигателей);

электромагнитные поля, создаваемые стационарными и передвижными радиотехническими средствами;

загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов объектами строительства и эксплуатации вертодрома;

нарушение почвенного покрова и гидрологического режима поверхностных и подземных вод.

Уровень акустического воздействия на территориях жилой и иной застройки вблизи вертолетной площадки не должен превышать определенных значений, нормируемых ГОСТ 22283.

Дополнительное отрицательное воздействие на состояние окружающей среды населенного пункта вносят жители населенного пункта, создающие несанкционированные свалки бытовых отходов в непосредственной близости от мест своего проживания.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды в селе является наличие зеленых насаждений естественного происхождения в непосредственной близости от поселковой черты.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно–защитных зон от перерабатывающих и коммунально-складских предприятий. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории населенного пункта имеется водоохранная зона реки  Обь, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии  со статьей  65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории.

Воздействие хозяйственной деятельности села Шеркалы на водные объекты выражается в следующем:

сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории села в реку.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

Село не имеет канализационных очистных сооружений. Канализационные стоки от отдельных зданий собираются в специальные емкости (септики) с последующим вывозом ассенизационными машинами на сельскую несанкционированную свалку и без очистки сбрасываются на рельеф.

Данные о химическом составе загрязняющих веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями, отсутствуют.

На состояние поверхностных вод реки Обь оказывает большое влияние:

длительный период весеннего половодья и высокий уровень летне-осенних паводков, что благоприятствует попаданию большого количества биогенов вследствие «смыва» их с болот;

резкий дефицит кислорода зимой, вследствие чего ужесточаются процессы нитрификации, что способствует накоплению аммония и сернистых соединений;

антропогенное воздействие – судоходство, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, транспорт, население.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, поступающими в водные объекты Октябрьского района со сточными водами являются нефтепродукты, фенолы, пестициды, медь, железо, цинк, свинец, марганец, азотные и фосфорные соединения, хлориды, сульфаты, нитриты и нитраты. Загрязняющие вещества в весенне-летний период попадают в реку Обь и ее притоки.

Воды реки Обь, в районе села Шеркалы классифицируются как «грязные». Основными  загрязнителями являются нефть и нефтепродукты, поступающие в реку с нефтепромыслов Среднего Приобья. Превышение ПДК по нефтепродуктам колеблется от 10 до 20 раз.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений в населенных пунктах, способствующим смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Исследования качества воды в поверхностных водоемах в рамках нормативных требований осуществляются эпизодически окружной или областной химическими лабораториями госсанэпиднадзора. При этом из водного объекта обычно отбирается и анализируется только одна проба, что позволяет оценить качество воды в данной конкретной точке и в данное время, но не дает динамики изменения качества воды во времени.

Низкая самоочищающаяся способность реки, длительный период ледостава и другие ее гидрологические особенности делают недопустимым сброс неочищенных стоков на рельеф. Степень очистки сточных вод здесь должна быть выше, чем в средней полосе России.

Наиболее крупное промышленное предприятие села Шеркальский рыбокооператив расположено на побережье р. Обь и попадет в зону затопления паводком 1% обеспеченности. Территория предприятия является потенциально опасным источником загрязнения реки, так как неочищенные поверхностные стоки с промышленной площадки беспрепятственно могут попасть  в реку Обь.

Состояние атмосферного воздуха.

В настоящее время на территории села находятся в основном объекты  перерабатывающего и коммунально-складского назначения, имеющие в своем составе источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (лесопильный цех, цеха рыбокооператива, бани, пекарня, пожарная часть, котельные и др).

Предприятия не оснащены специальным оборудованием по улавливанию сбросов и выбросов. Аналитических исследований качества воздуха и фоновых загрязнений в селе не производилось. Экологических паспортов предприятия не имеют.

По данным органов Росгидромета, средние концентрации наиболее вредных веществ в населённых пунктах Октябрьского района не превышают установленных нормативов ПДК. Из загрязняющих веществ больше всего в атмосферу поступает окислов углерода (48,0%), окислов азота (18%), сернистого ангидрида (18%), летучих органических соединений (14%), прочих (2%).

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные. Если по стационарным источникам ведется регулярная статистика, то по передвижным источникам в сельских населенных пунктах такая статистика не ведется, хотя ежегодно автотракторная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80%  от общего объема выбросов.

Воздействие  хозяйственной деятельности на почвы выражается в следующем:

рекультивация поврежденных земель при проведении земляных работ выполняется недостаточно эффективно;

складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории села не всегда производится в санкционированных местах.

Образование  стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно селу и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.	Существующая на сегодняшний день практика использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных и материальных ресурсов.

Эксплуатация существующей свалки не отвечает санитарным и природоохранным требованиям. Отсутствуют санитарно-защитные зоны, заграждение, практически не организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалку отходов.

Свалка не имеет кольцевых каналов перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев). Складирование отходов происходит, как правило, беспорядочно. Технология захоронения отходов зачастую ограничивается складированием и засыпкой сверху грунтом.

Эти нарушения приводят к загрязнению не только почвы, но и  водоемов и подземных вод.

Основными видами отходов, представляющих наибольшую экологическую опасность для природных компонентов села являются: подсланевые воды (использованные плавсредствами воды), отработанные аккумуляторные батареи, отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие приборы, отработанные нефтепродукты, металлолом, изношенные автомобильные покрышки, твердые бытовые отходы.

Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 ноября 2004 г. №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» образовано в составе территории муниципального образования Октябрьский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Шеркалы (далее - поселение).

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 6 октября 2006 года №89-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа–Югры в 2007 году» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы сельского поселения Шеркалы Октябрьского района ХМАО-Югры установлены на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа–Югры».

Площади земель различных категорий в границах поселения:

земли населенных пунктов – 542 га,

земли сельскохозяйственного назначения – 1066 га,

земли лесного фонда – 2515  га,

земли запаса – 2743 га.

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана сельского поселения  «Схема генерального плана сельского поселения Шеркалы», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Шеркалы».

Состав и категории земель в Российской Федерации определяются Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ).

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Состав и использование земель населенных пунктов регулируется главой 15 ЗК РФ.

В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. В данной норме заложено очень важное положение, заключающееся в том, что в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

Следовательно все иные категории земель в границах населенных пунктов подлежат переводу в категорию земель населенных пунктов в соответствии с утвержденным документом территориального планирования – генеральным планом поселения на основании ЗК РФ, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иных федеральных законов и правовых актов Правительства Российской Федерации.

Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет сноса  ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

развитие и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

обновление существующего общественного центра поселения, разработка мероприятий по его адаптации к требованиям современной жизни путем  регенерации застройки и строительства новых  объектов жилого и общественного назначения;

формирование зон отдыха населения;

полное инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Основными мероприятиями по благоустройству территории села определены: организация отвода дождевых и паводковых вод; озеленение и благоустройство застроенной части населённого пункта.

Планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения генерального плана села Шеркалы основаны на сложившейся планировочной структуре села с учетом существующего рельефа, природных факторов - реки Обь в западной части села, лесного массива в восточной части, реки Куркасоим, разделяющей село на две части- северную и южную. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Композиционной осью планировочной структуры является ул. Мира,  которая соединяет южную и северную часть села. Проектом предлагается строительство капитального моста через р. Куркасоим для обеспечения постоянной связи между частями поселения.

Жилая застройка села Шеркалы в основном сформирована одноквартирными  и двухквартирными усадебными домами. Большинство зданий имеют большой процент износа.

Для организации жилой застройки села предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений. Новые транспортные направления улично-дорожной сети позволят обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки  экономичных инженерных сетей.

Развитие жилых территорий села планируется за счет регенерации существующего жилья-сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов. В северной части проектом предусматривается размещение новых кварталов, застраиваемых двухквартирными жилыми домами. Строительство нового жилья в южной части ведется за счет сноса и реконструкции  существующего ветхого жилого фонда.

Застройка композиционной оси (в дальнейшем ул. Мира) представляет собой общественный центр села. Административно-культурный центр расположен в центральной части. Он включает в себя объекты общественной и культурной жизни населения, такие как - администрация, милиция, ЗАГС (расположенных в одном здании), спортивный комплекс, торговый  центр с рыночной площадью, комбинат бытового обслуживания, дом культуры, скорая помощь с молочной кухней, а также детский сад на 90 мест. В восточном направлении от центра расположены школа искусств, больница, школа – интернат, школа со спортивным залом.

К югу  по улице Мира организован подцентр, в состав которого входит Спасская церковь, музей, почта, АТС и остановочный павильон.

В южной части села спортивно-досуговый центр формируется следующими объектами: досуговый центр,  спортивное ядро с игровыми площадками, детский сад на 50 мест.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории села с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. В южной части села складывается коммунально-складская зона, на которой расположены котельная, водопроводные очистные сооружения, деревообрабатывающее предприятие и склады. В северной части располагаются котельная, канализационные очистные сооружения, водопроводные очистные сооружения, а также цех по первичной обработке рыбы. В с. Шеркалы планируется размещение трех причалов в северной, центральной и южных частях села.  Полигон твердых бытовых отходов перенесен из охранной зоны газопровода для обеспечения нормативной санитарно-защитной зоны. Предполагается снос ветхого пожарного депо по ул. Ангашупова и строительство нового здания на той же территории.

Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории.  Система озеленения села складывается из следующих составляющих: сельские скверы и бульвары, озеленение улиц, благоустроенная территория между сельской застройкой и производственной зоной, существующие леса в границах поселковой черты, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон и коммунально-складских территорий. Предполагается создание буферной зоны озеленения между существующим кладбищем и школой- интернатом.

В северной части села сформирована зона отдыха с игровыми площадками. Также предполагается организация дополнительных рекреационных территорий внутри села: сквер напротив Спасской церкви, сквер за больницей. Предусмотрено благоустройство общественных центров. В восточной части села проектом предусмотрено строительство лыжной базы с формированием освещенной и неосвещенной лыжной трассы.

Таким образом, существующая планировочная структура села генеральным планом сохраняется. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем упорядочения застройки жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Основные решения генерального плана.

Жилищная сфера

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

строительство маневренного жилого фонда для переселения жителей, проживающих в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо вынос жилищного фонда за границы СЗЗ;

увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв.м. на человека;

рациональное распределение объемов строительства жилфонда (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых объемов строительства в интервале от 0,7 до 1,0 тыс. кв.м.).

Распределение объемов жилищного фонда  по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения. Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено тремя этапами, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2007-2012 гг.

2 очередь……………..2013-2017 гг.

3 очередь……………..2018-2027 гг.

Оценка потребности общей площади в течение трех этапов с учетом изменения численности населения, рациональное распределение объемов сноса и строительства жилья приведены в таблице 6.

Оценка потребности жилищного фонда с. Шеркалы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007-2012 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2027 гг. | Всего (без 2006 г.) |
| Расчетная численность населения | чел. | 1365 | 1390 | 1395 | 1380 | - |
| Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 18 | 20 | 22 | 25 | - |
| Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 27800 | 30690 | 34500 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 24220 | 24551 | 27800 | 30690 | - |
| Снос жилья по ГП (в том числе по износу) | м2 | - | 1785 | 1785 | 3571 | 7141 |
| Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода | м2 | 24220 | 22766 | 26015 | 27119 | - |
| Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 5034 | 4675 | 7381 | 17091 |
|  | чел. | - | 252 | 213 | 295 | - |
| Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 331 | 5034 | 4675 | 7381 | 17091 |
|  | чел. | 18 | 252 | 213 | 295 | 759 |
| Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 24551 | 27800 | 30690 | 34500 | 34500 |

На первую очередь ликвидации жилищного фонда запланирована большая часть жилья,  официально признанного ветхим на сегодняшний момент. На вторую очередь к сносу запланированы  официально признанные ветхими дома, а также большая часть домов, ветхое состояние которых в настоящее время признается органами местной власти, но правовой акт, подтверждающий это, ещё не принят. В течение третьей очереди ликвидируется оставшаяся часть жилья, запланированная к сносу. Распределение ликвидируемого жилфонда поэтапно выглядит следующим образом:

1 очередь     26% - 1811 кв.м. – 23 дома;

2 очередь     25% - 1750 кв.м. – 21 дом;

3 очередь     49% - 3410 кв.м. – 46 домов.

К строительству в течение расчетного срока запланировано 112 домов суммарной общей площадью 16994 кв.м. Строительство проектного жилья осуществляется и на свободной территории  и взамен ликвидируемого жилфонда.

Соотношение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь     30% - 5127 кв.м. – 37 домов;

2 очередь     28% - 4553 кв.м. – 28 домов;

3 очередь     42% - 7315 кв.м. – 47 домов.

Структура проектного жилищного фонда приведена на рисунке 3.

Распределение объемов строительства и сноса жилищного фонда по характеру застройки с учетом проектных параметров представлено в таблице 7.  Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Структура проектируемого жилищного фонда

В течение расчетного срока изменение обеспеченности жилья инженерными сетями запланировано следующее:

газоснабжение 100 %,

теплоснабжение 35%,

водопровод 100%,

канализация 100% (септики),

электроснабжение 100%,

связь 100%.

В конце расчетного срока (на 2027 г.) при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 34634 тыс. кв.м. (или 303 дома). Процент сохраняемого жилья (с учетом текущего строительства) от общего объема проектного составит 71%. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья достигнет целевой – 25 кв.м. на человека.

Структура движения жилищного фонда в течение расчетного срока за счет строительства и сноса по видам жилья в разрезе планировочных кварталов

| Характеристика жилья | Существующий жилищный фонд | 2007-2012 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2027 гг. | ИТОГО за 2006 -2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строи-тельство | Снос по генплану | Строитель-ство | Проектный жилищный фонд |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 72 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:03 | 216 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 346 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 3 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 83 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 198 | 3 |
| Итого 01:01:04 | 472 | 5 | 0 | 0 | 461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 3 | 933 | 8 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 669 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 518 | 3 | 1020 | 7 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 356 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 115 | 1 | 394 | 6 |
| Итого 01:01:05 | 1503 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 5 | 634 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 5 | 634 | 4 | 1553 | 14 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 104 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 196 | 3 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 426 | 5 |
| Итого 01:01:06 | 566 | 6 | 104 | 1 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 230 | 2 | 692 | 7 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 317 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3 | 0 | 0 | 346 | 3 | 490 | 5 |
| Итого 01:01:07 | 879 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 346 | 3 | 154 | 2 | 346 | 3 | 1071 | 10 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 304 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 461 | 4 | 557 | 6 |
| Итого 01:01:08 | 307 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 634 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 634 | 5 | 861 | 8 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 683 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 269 | 2 | 864 | 5 | 338 | 3 | 864 | 5 | 1209 | 8 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 297 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 5 |
| Итого 01:01:09 | 1075 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 269 | 2 | 864 | 5 | 433 | 4 | 864 | 5 | 1506 | 13 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 173 | 1 | 93 | 1 | 173 | 1 | 514 | 4 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 |
| Итого 01:01:10 | 667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 173 | 1 | 93 | 1 | 173 | 1 | 747 | 7 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 982 | 10 | 74 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 173 | 1 | 246 | 3 | 173 | 1 | 908 | 8 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 638 | 5 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 379 | 3 | 0 | 0 | 259 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1120 | 19 | 97 | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 8 | 0 | 0 | 537 | 10 | 115 | 1 | 698 | 10 |
| Итого 01:01:11 | 2740 | 34 | 402 | 5 | 115 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 703 | 10 | 173 | 1 | 1162 | 16 | 288 | 2 | 1866 | 20 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 346 | 2 | 454 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 515 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 439 | 7 |
| Итого 01:01:12 | 797 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 346 | 2 | 171 | 2 | 0 | 0 | 251 | 3 | 346 | 2 | 893 | 10 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 435 | 4 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 551 | 5 |
| Итого 01:02:01 | 435 | 4 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 551 | 5 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 194 | 2 | 0 | 0 | 518 | 3 | 90 | 1 | 2419 | 14 | 105 | 1 | 1210 | 7 | 194 | 2 | 4147 | 24 | 4147 | 24 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:02 | 386 | 4 | 0 | 0 | 518 | 3 | 90 | 1 | 2419 | 14 | 296 | 3 | 1210 | 7 | 386 | 4 | 4147 | 24 | 4147 | 24 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3 | 940 | 7 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 238 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 |
| Итого 01:02:03 | 988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 520 | 3 | 1360 | 12 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 346 | 2 | 346 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 397 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 512 | 6 |
| Итого 01:02:04 | 397 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 3 | 0 | 0 | 461 | 3 | 858 | 8 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 13 | 0 | 0 | 2246 | 13 | 2246 | 13 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3 | 0 | 0 | 346 | 3 | 346 | 3 |
| Итого 01:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 16 | 0 | 0 | 2592 | 16 | 2592 | 16 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 4 | 0 | 0 | 691 | 4 | 691 | 4 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 5 | 0 | 0 | 576 | 5 | 576 | 5 |
| Итого 01:02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 9 | 0 | 0 | 1267 | 9 | 1267 | 9 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 331 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 446 | 6 |
| Итого 01:03:01 | 534 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 650 | 8 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 317 | 6 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 115 | 1 | 204 | 4 | 115 | 1 | 228 | 3 |
| Итого 01:03:04 | 717 | 9 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 115 | 1 | 204 | 4 | 115 | 1 | 628 | 6 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 97 | 1 | 97 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 173 | 1 | 173 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 382 | 8 | 33 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 115 | 1 | 465 | 8 |
| Итого 01:03:05 | 479 | 9 | 130 | 2 | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2 | 288 | 2 | 638 | 9 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 479 | 8 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 594 | 9 |
| Итого 01:03:06 | 788 | 10 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 903 | 11 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 297 | 2 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 469 | 3 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 94 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 209 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
| Итого 01:03:07 | 751 | 4 | 0 | 0 | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2 | 1039 | 6 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 253 | 3 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 102 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 279 | 5 | 65 | 1 | 806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 806 | 7 | 1020 | 11 |
| Итого 01:03:08 | 634 | 9 | 327 | 4 | 806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 4 | 806 | 7 | 1114 | 12 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 106 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 289 | 4 | 40 | 1 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 230 | 2 | 480 | 5 |
| Итого 01:03:09 | 678 | 8 | 146 | 2 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 230 | 2 | 762 | 8 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 4 |
| Итого 01:03:10 | 303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 5 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 289 | 3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 104 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 |
| Итого 01:03:12 | 441 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 256 | 4 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 668 | 6 | 0 | 0 | 173 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 167 | 2 | 173 | 1 | 674 | 5 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1067 | 18 | 138 | 2 | 115 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 341 | 6 | 0 | 0 | 512 | 9 | 115 | 1 | 670 | 10 |
| Итого 01:04:01 | 1872 | 25 | 138 | 2 | 288 | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 417 | 7 | 0 | 0 | 679 | 11 | 288 | 2 | 1481 | 16 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 249 | 3 | 0 | 0 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 357 | 6 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5 | 0 | 0 | 357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:01 | 706 | 10 | 91 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 515 | 8 | 0 | 0 | 706 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 551 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 4 |
| Итого 01:06:01 | 685 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 5 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 |
| Итого 01:06:02 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 222 | 2 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 395 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 424 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 280 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 230 | 2 |
| Итого 01:06:05 | 646 | 5 | 144 | 1 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 403 | 3 | 905 | 7 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 1008 | 9 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 1354 | 11 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 230 | 2 |
| Итого 01:06:06 | 1135 | 10 | 0 | 0 | 576 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 4 | 1711 | 14 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 3 | 0 | 0 | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:06:07 | 431 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 4 | 0 | 0 | 431 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 461 | 4 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 807 | 6 |
| Итого 01:06:08 | 461 | 4 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 2 | 807 | 6 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 1014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 9 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| Итого 01:06:09 | 1049 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 10 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 325 | 3 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 346 | 2 | 574 | 4 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:06:10 | 390 | 4 | 0 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 161 | 2 | 346 | 2 | 574 | 4 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 168 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого межквартальная территория | 312 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 24616 | 281 | 1811 | 23 | 5126 | 37 | 1749 | 21 | 4553 | 28 | 3410 | 46 | 7315 | 47 | 6969 | 90 | 16994 | 112 | 34634 | 303 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 11283 | 104 | 489 | 6 | 2592 | 15 | 831 | 9 | 3976 | 23 | 1489 | 15 | 5702 | 33 | 2809 | 30 | 12273 | 71 | 20744 | 145 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 4605 | 36 | 687 | 6 | 0 | 0 | 584 | 5 | 0 | 0 | 506 | 4 | 0 | 0 | 1776 | 15 | 0 | 0 | 2826 | 21 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 8368 | 140 | 635 | 11 | 2534 | 22 | 334 | 7 | 576 | 5 | 1415 | 27 | 1613 | 14 | 2384 | 45 | 4720 | 41 | 10707 | 136 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |

Социальная сфера

Проектные решения генерального плана с. Шеркалы в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

строительство новых объектов в соответствии с расчетными требуемыми мощностями и взамен ликвидируемых объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланирован в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.

В период 2007-2012 гг. запланирован снос обоих корпусов детского сада «Солнышко» по ул. Мира, 38, а также мастерской по ул. Мира, 40;

Во вторую очередь (2013-2017 гг.) к сносу предусмотрены следующие объекты:

администрация по ул. Нестерова, 19;

административное здание по ул. Нестерова, 17;

амбулатория по ул. Мира, 43.

Большая часть объектов социальной сферы предусмотрена к сносу в третью очередь:

магазин по ул. Мира, 17;

пекарня по ул. Нестерова, 44;

здание почты и телеграфа по ул. Мира, 18;

пожарное депо.

С учетом изменения численности в течение расчетного срока и ликвидации действующих объектов проектными решениями генерального плана, а также с учетом предпочтительности равномерного разнесения во времени затрат бюджета на реализацию генерального плана, к строительству на различных этапах реализации генерального плана предложены следующие объекты социальной сферы:

Распределение объемов и стоимости строительства  объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения

| Наименование объекта | 2007 -2012 гг. | 2013 -2017 гг. | 2018 -2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ст-сть, млн. руб. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Ст-сть, млн. руб. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Ст-сть, млн. руб. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Детский сад на 90 мест, 2 эт. | 31,086 | 1085 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Скорая помощь на 1 автомобиль, молочная кухня на 73 порций в сутки, раздаточный пункт мол. кухни на 5 кв.м. , амбулатория на 16 пос. в смену и на 16 коек, 1 эт. | 24,667 | 861 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 50 мест, 1 эт. | 15,923 | 538 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Школьная мастерская на 14 мест, 1 эт. | 2,476 | 86 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Дом творчества на 50 мест, 2 эт. | 21,422 | 627 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| КБО на 10 раб. мест, химчистка на 5 кг белья в смену, 1 эт. | 6,591 | 230 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Остановочный павильон, 1 эт. | 1,078 | 31 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация, милиция, сбербанк на 1 операционное место, ЗАГС, 2 эт. | - | - | - | 63,212 | 3122 | 1 | - | - | - |
| Лыжная база, 1 эт. | - | - | - | 6,066 | 152 | 1 | - | - | - |
| Торговый центр на 433 кв.м. торговой площади, 1 эт. | - | - | - | 24,816 | 866 | 1 | - | - | - |
| Прачечная на 85 кг. белья в смену, 1 эт. | - | - | - | 5,089 | 178 | 1 | - | - | - |
| Досуговый центр на 290 мест, кафе на 60 мест, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 95,417 | 1477 | 1 |
| Почта, АТС, 1эт. | - | - | - | - | - | - | 31,606 | 134 | 1 |
| АЗС, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 18,491 | 69 | 1 |
| Гостиница-общежитие на 10 мест, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 11,275 | 194 | 1 |
| Магазин-пекарня на 60 кв.м. торговой площади, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 24,050 | 212 | 1 |
| Спортивный комплекс на 162 кв.м. площади пола, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 11,233 | 392 | 1 |
| Мастерская, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 2,645 | 92 | 1 |
| Пожарное депо на 1 автомобиль, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 13,530 | 87 | 1 |
| Речной вокзал, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 4,379 | 153 | 1 |
| Зал ожидания, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 4,986 | 174 | 1 |
| Магазин на 87 кв.м. торговой площади, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 16,739 | 174 | 1 |
| ИТОГО: | 144,314 | 3458 | 7 | 99,183 | 4318 | 4 | 234,351 | 3158 | 11 |

Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2007 – 2027 гг. и их количественное изменение представлено в таблице 9.

Объекты соцкультбыта в период 2012-2027 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемая мощность на конец периода | Сохраняемая мощность объектов на конец периода | Дефицит на конец периода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2017 | 2027 | 2012 | 2017 | 2027 | 2012 | 2017 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 87 | 91 | 92 | 140 | 140 | 140 | 53 | 49 | 48 | Строительство двух детских садов (на 50 и 90 мест) строится, снос старого детского сада на 50 мест |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 147 | 161 | 178 | 350 | 350 | 350 | 203 | 189 | 172 | Действующая школа на 350 мест |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 15 | 16 | 18 | 0 | 50 | 50 | -15 | 34 | 32 | Строительство дома творчества на 50 мест |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | место | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | Школьная мастерская на 14 мест |
| 1.5 | Школы-интернаты | учащиеся | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | 30 | 30 | 30 | - | - | - |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | коек/ посещение в смену | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | 16/16 | 16/16 | 16/16 | - | - | - | Строительство нового здания амбулатории, снос старого здания амбулатории |
| 2.2 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В новом здании амбулатории |
| 2.3 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 1 | 1 | 1 | В новом здании амбулатории |
| 2.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади на 1 ребенка до года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | В новом здании амбулатории |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА | м2 общей площади пола, зеркала воды | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | Строительство спортивного комплекса |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы | посетительское место | 417 | 419 | 414 | 130 | 130 | 420 | -287 | -289 | 6 | Строительство досугового центра |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки (30-ти минутная доступность) | тыс.ед. хранения/читательское место | 8,34/6 | 8,37/6 | 8,28/6 | 13,085/* | 13,085/* | 13,085/* | 4,75/* | 4,72/* | 4,81/* | В действующем доме культуры |
| 5 | Предприятия торговли |
| 5.1 | Магазины | м2 торговой площади | 417 | 419 | 414 | 488 | 921 | 941 | 71 | 502 | 527 | Строительство торгового центра, магазина, магазина-пекарни |
| 6 | Предприятия общественного питания |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | 56 | 56 | 55 | 0 | 0 | 60 | -56 | -56 | 5 | В здании нового досугового центра |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Строительство КБО |
| 7.2 | Прачечные | кг белья в смену | 83 | 84 | 83 | 0 | 85 | 85 | -83 | 1 | 2 | Строительство пристройки к существующей бане |
| 7.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | В здании нового КБО |
| 7.4 | Бани | место | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | Сохраняемый объект |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | Строительство нового административного здания |
| 9 | Отделения связи |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | В новом административном здании |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.1 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Сохраняемый объект |
| 10.2 | Гостиницы | место | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | -8 | -8 | 2 | Строительство здания гостиницы-общежития |
| 10.3 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Снос старого здания пожарного депо |
| 10.4 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3 | 3 | 3 | - |

Производственная сфера

Проектными решениями предусмотрено в с. Шеркалы  разместить приемно-обменный пункт (прием рыбы у населения) и деревообрабатывающее предприятие со складами вблизи действующей пилорамы. Предусмотрено размещение производственных территорий с размещением объектов коммунально-складского назначения. В целях развития транспортной инфраструктуры запланировано размещение речного вокзала, пристани и организованной лодочной станции.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### 6.3.1 Внешний транспорт

Значительных изменений во внешней транспортной сети генеральным планом не предусмотрено. Основным видом транспорта сохраняется в летний период – речное сообщение; в весенне-осенний период – воздушное сообщение (предусмотрено строительство зала ожидания близ вертолетной площадки).

### 6.3.2 Улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки.

В генеральном плане принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог и положения в транспортной схеме села:

поселковая дорога;

главная улица;

улица в жилой застройке;

основная;

второстепенная;

В качестве главной улицы назначена улица Мира, с которой осуществляется выход на пассажирский причал и паромную переправу. Основными улицами выступили – ул. Нестерова, ул. Трудовая, часть ул. Мира.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети:

Баланс улично-дорожной сети.

| № п/п | Тип улицы и дороги по классификации | Протяженность, м | Ширина проезжей части, м | Площадь проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поселковая дорога - строительство | 4 750 | 8,0 | 40 180 |
| 2 | Главная улица - строительство | 475 | 8,0 | 5 240 |
| 3 | Основная улица местного значения - строительство | 6 390 | 6,0 | 45 305 |
| 4 | Второстепенная улица местного значения - строительство | 11 745 | 6,0 | 77 515 |
| ИТОГО - строительство | 23 360 |  | 168 240 |

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из сборных ж/б плит ПДН-14 ТП503-0-42 толщиной 0,14 м, на выравнивающем слое из песко-цементной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

основание ПГС (песчано-гравийная смесь или щебеночная смесь) укрепленная цементом М400 в количестве 5-7% толщиной 0,18-0,25 м.

дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров. Вдоль основных улиц в качестве покрытия предлагается сборный железобетон, а вдоль второстепенных улиц деревянный настил.

В месте пересечения улицей Мира реки Куркасоим предлагается строительство автодорожного моста с устройством тротуаров для связывания двух частей села между собой. Ориентировочная длина моста составит 50-70 м.

Для заправки транспортных средств в южной части села (на месте бывшего склада ГСМ) предусмотрено устройство автозаправочной станции на 250 заправок в сутки. Доставка горюче-смазочных материалов на АЗС осуществляется с грузового причала по существующему трубопроводу.

Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на территории личных подсобных участков. А для хранения лодок предусмотрено строительство эллингов в районе пассажирского причала. Для хранения автотранспорта администрации предусмотрен капитальный гараж на 6 автомобилей.

Генеральным планом предусмотрены временные стоянки автомобилей возле всех административных и культурно-досуговых зданий.

Инженерная подготовка территории

Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить  сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту; в местах пересечения водотоков с дорогами устроить металлические водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м.

Рельеф населенного пункта холмистый, с крутыми уклонами в отдельных местах. В западной части  с. Шеркалы протекает река Обь. В районе реки перепады высот достигают 15-20м, образуя крутые склоны. Продольные уклоны по проезжим частям основных улиц и дорог не превышают допустимый. В отдельных случаях по существующим улицам сохраняются продольные уклоны, превышающие нормативные. Исходя из анализа рельефа территории и планировочной структуры - проектом предлагаются следующие мероприятия по вертикальной планировке:

создать сеть открытых водоотводных лотков для обеспечения поверхностных стоков с территории села;

планировка поверхности новых кварталов в сторону водоотводных лотков;

строительство водоочистных сооружений для очистки сточных поверхностных вод.

Для очистки поверхностных стоков предлагается один из вариантов водоочистных сооружений:

Конструктивно очистные сооружения выполнены в виде двух основных блоков:

приемного резервуара, выполняемого на месте, как правило, из железобетона;

контейнера, с размещенным в нем блоком фильтров, изготавливаемого в заводских условиях и поставляемого на место в виде установки полной заводской готовности.

Осадок из водоочистных сооружений предлагается вывозить ассенизаторскими машинами на КОСы, расположенные в северной части села, выше по течению реки.

Территория рыбучастка расположена в непосредственной близости от затопляемой территории весенним паводком. Для предотвращения подтопления территории участка, необходимо укрепить границы территории (например, шпунтовыми сваями).

В целях предотвращения обрушения береговых склонов необходимо предусмотреть их уполаживание и укрепление геосеткой с заполнением ячеек грунтовой смесью.

Выполняемые работы:

разрыхление грунта

первый набрызг

укладка и закрепление геосетки с заполненными ячейками

второй набрызг на маты

посадка при необходимости ползущих растений у подножия откоса.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения сети водоотводящих лотков и водопропускных труб показаны на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Для создания комфортной среды проживания в с. Шеркалы предусмотрено устройство централизованной системы водоснабжения. Проектом предлагается, после гидрогеологических изысканий, дополнительно построить четыре скважины. Две скважины на северную часть села производительностью 500 куб.м/сут. (1 раб., 1 рез.) и две на южную часть села производительностью 60 куб.м/сут. Существующую водопроводную очистную установку предлагается сохранить.

Для увеличения мощности водопроводных очистных сооружений, предлагается устройство блочных водопроводных очистных установок общей производительностью 560 куб.м./сут.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением | 1360 | 1460 | 225 | 330 | 400 |
| 3 | Расход воды на полив территории | - | 1460 | 50 | 73 | 87 |
| 4 | Неучтенные расходы 15%. | - | - | - | 60 | 72 |
| Итого по населенному пункту: | 463 | 560 |

Максимальное суточное водопотребление села составит 560 м3/сут, производительность  проектных ВОС для северной части села на расчётный срок принимаем 500 м3/сут., для южной части производительность ВОС составит 60 м3/сут.

На территории ВОСов необходимо предусмотреть 4 резервуара (два резервуара на каждой ВОС) с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 95 м3 (общий объем составляет 380 куб.м).

Схема водоснабжения – кольцевая.

Сети водопровода диаметром 110 мм, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно и совместно с тепловыми сетями, преимущественно вдоль дорог.

Способ прокладки сетей водоснабжения - подземно.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты северного исполнения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет: (15+2,5) х 3,6 х 3= 189 м3

Водоотведение (канализация)

Проектом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую  застройку с. Шеркалы децентрализованной системой канализации.

Общественная и жилая застройка оборудуется индивидуальными септиками. Сточные воды из септиков будут вывозиться ассенизационными машинами с емкостью 10 куб.м. на проектные канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северной части села.

Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод мощностью 470 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории.

Теплоснабжение

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9( С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Расход тепла общественными зданиями центральной части села составит:

на отопление и вентиляцию 1,865 Гкал/час (10439,62 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,971 Гкал/час (7376,67 Гкал/год);

Итого: 2,837 Гкал/час (17816,3 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и с учетом собственных нужд составит 3,076 Гкал/час (19106,14 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок по потребителям приведен в таблице 12.

Предусматривается реконструкция котельной по ул. Мира 38 для отопления центральной части села с установкой дополнительного котла «ВК 21» в качестве резервного.

Для отопления южной части села	проектом предусматривается установка блочной автоматизированной котельной.

Расход тепла общественными зданиями  южной части села Шеркалы составит:

на отопление и вентиляцию  0,153 Гкал/час (858,76 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,084 Гкал/час (649,77 Гкал/год).

Итого: 0,237 Гкал/час (1508,53 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и с учетом собственных нужд составит 0,257 Гкал/час (1617,9 Гкал/год).

Расчет тепловых нагрузок по потребителям приведен в таблице 13.

Котельная состоит из блок  - боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич – панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками со всеми соответствующим оборудованием.

Топливом служит природный газ.

Котельная полностью автоматизированная и не требует присутствия персонала.

Централизованная система теплоснабжения предусмотрена для общественной застройки. Система теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 95/70ºС.

Проектом предусматривается установка автоматизированных узлов управления с регулирующей и запорной арматурой типа Данфос,  с водоводяными подогревателями типа «ПВ» для ГВС на объектах централизованного теплоснабжения.

Для горячего водоснабжения общественных зданий: магазина по ул. Мира 33; магазина по ул. Мира 31; магазина по ул. Шеркалы 27; конторы ЖКХ; спасской церкви; административного здания по ул. Нестерова 26; административного здания по ул. Набережная 1; административного здания общей площадью 107 кв. м; этнографического музея; лыжной базы; мастерской (с малым расходом горячей воды) предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6 с термоизоляцией со свободным сливом.

Техническая характеристика ЭВАН-10/1,6:

емкость резервуара 10 л;

мощность 1,6 кВт;

напряжение однофазной сети 220 В;

температура нагрева 35 – 85 град.

Для отопления общественных зданий: зала ожидания и магазина, удаленных от магистральных теплосетей предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения). Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя «ЭВАН-10/1,6».

Для отопления общественного здания магазина по ул. Мира, 66 предусматривается панель электрическая греющая "ПЭГ" новосибирского научно–производственного объединения «БОЛИД».

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя «ЭВАН-10/1,6».

Электрический нагреватель:

«БАСТ-30» (мощностью 30 кВт) устанавливается в здании зала ожидания, здании магазина и административном здании по ул. Набережная 1.

Панель электрическая греющая «ПЭГ» мощностью 10кВт (5х2 кВт) устанавливается в здании магазина по ул. Мира 66.

В связи с развитием системы газоснабжения проектом предусматривается перевод частной жилой застройки на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Тепловые сети проложить в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П- образных компенсаторов.

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этаж-ость | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Магазин | ул.Мира | 66 | 1 | 97,3 | 77,8 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 | сущ./электр. |
| 2 | Магазин | ул.Мира | 33 | 1 | 82,9 | 66,3 | 0,005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,005 | сущ./от кот. |
| 3 | Магазин | ул.Мира | 31 | 1 | 122,5 | 98 | 0,008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,008 | сущ./от кот. |
| 4 | Магазин | с.Шеркалы | 27 | 1 | 158,4 | 126,7 | 0,010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,010 | сущ./от кот |
| 5 | Контора ЖКХ | ул.Мира | 34 | 1 | 99,2 | 79,4 | 0,008 | 0,0015 | 0,0000 | 0,009 | сущ./от кот |
| 6 | Спасская церковь | ул.Мира | 20 | 1 | 388,1 | 310,5 | 0,025 | 0,0160 | 0,0000 | 0,041 | сущ./от кот |
| 7 | Дом культуры "Триумф", библиотека, видеоустановка | ул.Мира | 34 | 2 | 496,8 | 794,9 | 0,063 | 0,0410 | 0,0008 | 0,105 | сущ./от кот |
| 8 | Административное здание | ул.Нестерова | 26 | 1 | 167,7 | 134,2 | 0,013 | 0,0026 | 0,0000 | 0,015 | сущ./от кот |
| 9 | Больница (амбулатория) | ул.Нестерова | 46 | 1 | 799,7 | 639,8 | 0,059 | 0,0409 | 0,3519 | 0,452 | сущ./от кот |
| 10 | Школа-интернат | ул.Ангашупова | 10 | 3 | 618 | 1483,2 | 0,112 | 0,0245 | 0,0024 | 0,139 | сущ./от кот |
| 11 | Школа, спортивный зал | ул.Ангашупова | 10 | 2 | 2272,1 | 3635,4 | 0,259 | 0,0525 | 0,0064 | 0,318 | сущ./от кот |
| 12 | Административное здание | ул.Набережная | 1 | 1 | 242 | 193,6 | 0,019 | 0,0037 | 0,0000 | 0,023 | сущ./от кот |
| 13 | Административное здание Леспромхоза |  |  | 1 | 125,6 | 100,5 | 0,010 | 0,0019 | 0,0001 | 0,012 | сущ./от кот |
| 14 | Административное здание |  |  | 1 | 85 | 68 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 | сущ./от кот |
| 15 | Прачечная больницы | ул.Нестерова |  | 1 | 499,6 | 399,7 | 0,038 | 0,0649 | 0,0100 | 0,113 | сущ./от кот |
| 16 | Административное здание |  |  | 1 | 133,8 | 107 | 0,010 | 0,0021 | 0,0000 | 0,012 | сущ./от кот |
| 17 | Баня школы |  |  | 1 | 158,4 | 126,7 | 0,009 | 0,0302 | 0,0760 | 0,115 | сущ./от кот |
|  | Этнографический музей | ул.Мира | 22 | 1 | 51,8 | 41,4 | 0,003 | 0,0021 | 0,0000 | 0,005 | сущ./от кот. |
| 18 | Спортивный комплекс |  |  | 1 | 490 | 392 | 0,031 | 0,0202 | 0,0078 | 0,059 | проект/от кот. |
| 19 | Администрация,почта,милиция, сбербанк,ЗАГС, АТС |  |  | 2 | 1951 | 3121,6 | 0,244 | 0,0467 | 0,0036 | 0,294 | проект/от кот. |
| 20 | Скорая помощь,амбулатория, молочная кухня. |  |  | 1 | 1076 | 860,8 | 0,079 | 0,0550 | 0,4734 | 0,608 | проект/от кот. |
| 21 | Детский сад на 90 мест |  |  | 2 | 678 | 1084,8 | 0,095 | 0,0263 | 0,0095 | 0,131 | проект/от кот. |
| 22 | Лыжная база |  |  | 1 | 190 | 152 | 0,012 | 0,0078 | 0,0000 | 0,020 | проект/от кот. |
| 23 | Гостиница-общежитие |  |  | 1 | 243 | 194 | 0,032 | 0,0000 | 0,0045 | 0,036 | проект/от кот. |
| 24 | магазин-пекарня |  |  | 1 | 264,7 | 211,8 | 0,017 | 0,0000 | 0,0034 | 0,020 | проект/от кот. |
| 25 | Мастерская |  |  | 1 | 115,4 | 92,3 | 0,007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,007 | проект/от кот. |
| 26 | Магазин |  |  | 1 | 217,6 | 174,1 | 0,014 | 0,0000 | 0,0028 | 0,017 | проект/электр. |
| 27 | Дом творчества |  |  | 2 | 392 | 627,2 | 0,050 | 0,0324 | 0,0006 | 0,083 | проект/от кот. |
| 28 | Речной вокзал |  |  | 1 | 360 | 288 | 0,028 | 0,0055 | 0,0003 | 0,033 | проект/от кот. |
| 29 | Пожарное депо |  |  | 1 | 109 | 87 | 0,009 | 0,0025 | 0,0000 | 0,011 | проект/от кот. |
| 30 | Торговый центр |  |  | 1 | 1083 | 866 | 0,070 | 0,0000 | 0,0141 | 0,084 | проект/от кот. |
| 31 | КБО |  |  | 1 | 288 | 230 | 0,022 | 0,0374 | 0,0058 | 0,065 | проект/от кот. |
| 32 | Зал ожидания |  |  | 1 | 217,6 | 174 | 0,017 | 0,0033 | 0,0002 | 0,020 | проект/электр. |
| Всего: | 1,346 | 0,51918 | 0,9711 | 2,837 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этаж-ость | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Магазин |  |  | 1 | 155 | 124 | 0,010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,011 | проект |
| 2 | Досуг. центр, кафе, магазин |  |  | 1 | 732 | 585,6 | 0,047 | 0,0000 | 0,0095 | 0,057 | проект |
| 3 | Детский сад на 50 мест |  |  | 1 | 672 | 537,6 | 0,047 | 0,0130 | 0,0047 | 0,065 | проект |
| 4 | Баня |  |  | 1 | 144,4 | 115,5 | 0,008 | 0,0275 | 0,0693 | 0,105 | проект |
| Всего: | 0,112 | 0,04053 | 0,084 | 0,237 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Газоснабжение

Система газоснабжения с. Шеркалы принята смешанная, состоящая из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – среднее 0,3 МПа; высокое (II-категории) 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание).

Принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые. Материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СниП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Многоквартирная жилая застройка обеспечивается газом для пищеприготовления.

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа с высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП):

Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Количество проживающих | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая и проектная жилая застройка | 1460 | 3147333 | 1148 |
| 3 | Котельная по ул. Мира 38 |  | 1057913 | 375 |
| 4 | Котельная (проект) |  | 151509 | 54 |
|  | Итого: |  | 4356755 | 1577 |

Связь и информатизация

Проектом предусматривается:

реконструкция существующих сетей связи;

строительство сетей связи в кварталах перспективной застройки;

строительство вышки связи по адресу Мира, 18;

-   строительство автоматической телефонной станции на 550 номеров.

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32 кбит/с предпочтительнее технологии DECT, которые обеспечивают более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication).

На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

более эффективное использование существующей кабельной емкости;

быстрое начальное предоставление услуг связи;

более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности.

Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 4890 м.

Суммарная длина проектируемых участков сети 0.4 кВ равна 13900 м.

Произвести перенос ТП №86 (в связи с изменениями планировки кварталов и жилой застройки)с увеличением мощности до 250 кВА.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Сети выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП- 2). Вводы в жилые дома с этажностью 2 и менее, выполнить воздушным подключением.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет суммарной мощности, результаты расчета приведены в таблице 15. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на расчетный период.

Результаты расчета электрических нагрузок по зонам действия ТП с. Шеркалы.

| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 2 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 3 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 4 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 5 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 6 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 7 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 8 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 9 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 10 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 11 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 12 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 13 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 14 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 15 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 16 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 17 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 18 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 19 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 20 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 21 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 22 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 23 | Кос | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10 |
| Суммарная нагрузка | 73.22 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка на шинах КТП 76 | 73.22 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 93.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.68 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 60.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.08 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 93.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.68 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 57.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.04 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 18.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.33 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 61 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 130.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.34 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 67.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.22 |
| 10 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 108.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.95 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 93.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.68 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 91.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.65 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 66.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.23 |
| 15 | Теплица | 1 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гараж | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.97 | 0.7 | 0.68 |
| 17 | магазин | 1 | 174 | 0 | 0 | 22.97 | 0.8 | 18.37 |
| 18 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 19 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 20 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 21 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 22 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 23 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 24 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 25 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 26 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 27 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 28 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| Суммарная нагрузка | 68.08 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП ? | 68.08 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Магазин | 1 | 77.8 | 0 | 0 | 10.27 | 0.8 | 8.22 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 57.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.03 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.74 |
| 4 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 149.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.69 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 75 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.35 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.87 |
| 8 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 105.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.89 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 123 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.21 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.75 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 126.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.28 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 124.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.24 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 138 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.48 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 52.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.94 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 67.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.21 |
| 16 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 145.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.62 |
| 17 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 101.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.83 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 29.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.53 |
| 19 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 131.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.37 |
| 20 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 87.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.57 |
| 21 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 87.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.57 |
| 22 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 108.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.96 |
| 23 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 105.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.89 |
| 24 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 124.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.23 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.49 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 33.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 145.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.62 |
| 28 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 57.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.03 |
| 29 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 141 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.54 |
| 30 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 107.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.94 |
| 31 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 111.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.01 |
| 32 | Гараж | 1 | 31.2 | 0 | 0 | 1.12 | 0.7 | 0.79 |
| 33 | Теплица | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | КБО :химчистка, ателье, парикмахерская | 1 | 230 | 0 | 0 | 10.35 | 0.6 | 6.21 |
| 35 | Торговый центр | 1 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Зал ожидания | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 38 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 39 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 40 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 41 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 42 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 43 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 44 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 45 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 46 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 47 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 48 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 49 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 50 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 51 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 52 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 53 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 54 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 55 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 56 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 57 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 58 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 59 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 60 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 61 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 62 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 63 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 64 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 65 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 66 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 67 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 68 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 69 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 70 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 71 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 72 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 73 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 74 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 75 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| Суммарная нагрузка | 181.63 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП №862 | 181.63 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 139.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.51 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.96 |
| 3 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 137.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.48 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.88 |
| 5 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 104.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.88 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 127.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.29 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 39.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.71 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 37.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.68 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 86.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.55 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 69.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.25 |
| 11 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 127.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 |
| 12 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 107.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.93 |
| 13 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 103.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.86 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 136.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.46 |
| 15 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 151.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.73 |
| 16 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 108.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.95 |
| 17 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 93.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.69 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 40.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.73 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 33.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.61 |
| 20 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 104.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.88 |
| 21 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 110.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.99 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 137 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.47 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 136.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.46 |
| 24 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 123.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.22 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 49.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.88 |
| 26 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 130 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.34 |
| 27 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 61 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 |
| 28 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.84 |
| 29 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 87.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.58 |
| 30 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.83 |
| 31 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 65.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.18 |
| 32 | Гараж | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 0.73 | 0.7 | 0.51 |
| 33 | Гараж | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.97 | 0.7 | 0.68 |
| 34 | Гараж | 1 | 92 | 0 | 0 | 3.31 | 0.7 | 2.32 |
| 35 | Гараж | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.7 | 0.38 |
| 36 | Гараж | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.47 | 0.7 | 0.33 |
| 37 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 38 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 39 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 40 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 41 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 42 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 43 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 44 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 45 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 46 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 47 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| Суммарная нагрузка | 81.33 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№77 | 81.33 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Школа-интернат | 3 | 1483.2 | 0 | 0 | 21.75 | 0.4 | 8.7 |
| 2 | Школа, спортивный зал | 2 | 3635.4 | 0 | 0 | 163.59 | 0.8 | 130.87 |
| 3 | Школьная мастерская | 1 | 86.4 | 0 | 0 | 16.85 | 0.8 | 13.48 |
| 4 | Лыжная база | 1 | 152 | 0 | 0 | 6.84 | 0.7 | 4.79 |
| Суммарная нагрузка | 157.84 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№72 | 157.84 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Административное здание | 1 | 107 | 0 | 0 | 4.82 | 0.6 | 2.89 |
| 2 | Административное здание | 1 | 134.2 | 0 | 0 | 6.04 | 0.6 | 3.62 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 134.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.42 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 86.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.56 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 58.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.05 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 73.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.33 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 102.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.84 |
| 9 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 148.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.67 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 360.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 6.48 |
| 11 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 148.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.67 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 39.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.71 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 60.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.09 |
| 14 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 92.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.66 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 54.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.99 |
| 16 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 58.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.06 |
| 17 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 94.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.71 |
| 18 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 68.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.23 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 93.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.69 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 73.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.32 |
| 21 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 74.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.34 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 152.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.74 |
| 23 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.59 |
| 24 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 157 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.83 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 29 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.52 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 24.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.44 |
| 27 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.23 |
| 28 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 70.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.27 |
| 29 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 30 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 60.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.09 |
| 31 | Лесопильный цех | 1 | 70.9 | 0 | 0 | 13.83 | 0.8 | 11.06 |
| 32 | Гараж | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 0.87 | 0.7 | 0.61 |
| 33 | Гараж | 1 | 535.3 | 0 | 0 | 19.27 | 0.7 | 13.49 |
| 34 | магазин-пекарня | 1 | 211.8 | 0 | 0 | 27.96 | 0.8 | 22.37 |
| 35 | Пожарное депо | 1 | 87 | 0 | 0 | 3.91 | 0.7 | 2.74 |
| 36 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 37 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 38 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 39 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 40 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 41 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 42 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| Суммарная нагрузка | 118.18 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№85 | 118.18 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Административное здание Леспромхоза | 1 | 100.5 | 0 | 0 | 4.52 | 0.6 | 2.71 |
| 2 | Административное здание | 1 | 193.6 | 0 | 0 | 8.71 | 0.6 | 5.23 |
| 3 | Административное здание | 1 | 68 | 0 | 0 | 3.06 | 0.6 | 1.84 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.96 |
| 5 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 104.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.87 |
| 6 | Склад | 1 | 84.3 | 0 | 0 | 3.03 | 0.7 | 2.12 |
| 7 | Пилорама | 1 | 204.6 | 0 | 0 | 39.9 | 0.8 | 31.92 |
| 8 | Склад | 1 | 88.2 | 0 | 0 | 3.18 | 0.7 | 2.22 |
| 9 | Цех переработки рыбы | 1 | 1220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пункт приема и закупки рыбы | 1 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная нагрузка | 48.87 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка №79 | 48.87 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 59.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.08 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 50.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.91 |
| 3 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 95.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.72 |
| 4 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 93.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.69 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.96 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 49.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 81.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.47 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 75.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.36 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 35.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.63 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 83.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.51 |
| 11 | Теплица | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гостиница-общежитие | 1 | 194 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.49 |
| 13 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 14 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 15 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 16 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 17 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 18 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 19 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 20 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| Суммарная нагрузка | 33.31 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№78 | 33.31 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Магазин | 1 | 66.3 | 0 | 0 | 8.75 | 0.8 | 7 |
| 2 | Спасская церковь | 1 | 310.5 | 0 | 0 | 13.97 | 0.6 | 8.38 |
| 3 | Магазин | 1 | 98 | 0 | 0 | 12.94 | 0.8 | 10.35 |
| 4 | Этнографический музей | 1 | 41.4 | 0 | 0 | 1.86 | 0.6 | 1.12 |
| 5 | Магазин | 1 | 126.7 | 0 | 0 | 16.72 | 0.8 | 13.38 |
| 6 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 109.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.98 |
| 7 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 107.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.93 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 50.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.75 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 107 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.93 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 42.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.76 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 87 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.57 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 75.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.37 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 37.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.67 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 79.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.43 |
| 16 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 55.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1 |
| 17 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 58.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.05 |
| 18 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 115.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.08 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 79.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.43 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 37.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.67 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 153.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.76 |
| 22 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 45.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.82 |
| 23 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 138.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.49 |
| 24 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 54.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.98 |
| 25 | Речной вокзал | 1 | 288 | 0 | 0 | 12.96 | 0.8 | 10.37 |
| 26 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 27 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 28 | Лодочная станция | 1 | 135.2 | 0 | 0 | 4.87 | 0.7 | 3.41 |
| 29 | пристань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Лодочная станция | 1 | 135.2 | 0 | 0 | 4.87 | 0.7 | 3.41 |
| 31 | Лодочная станция | 1 | 135.2 | 0 | 0 | 4.87 | 0.7 | 3.41 |
| 32 | Лодочная станция | 1 | 135.2 | 0 | 0 | 4.87 | 0.7 | 3.41 |
| 33 | Лодочная станция | 1 | 135.2 | 0 | 0 | 4.87 | 0.7 | 3.41 |
| Суммарная нагрузка | 98.36 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№71 | 98.36 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Пилорама | 1 | 460.2 | 0 | 0 | 89.74 | 0.8 | 71.79 |
| 2 | Пилорама | 1 | 192.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0.8 | 30 |
| 3 | Пилорама | 1 | 275.3 | 0 | 0 | 53.68 | 0.8 | 42.95 |
| 4 | Склад | 1 | 540 | 0 | 0 | 19.44 | 0.7 | 13.61 |
| 5 | Склад | 1 | 540 | 0 | 0 | 19.44 | 0.7 | 13.61 |
| 6 | Склад | 1 | 540 | 0 | 0 | 19.44 | 0.7 | 13.61 |
| Суммарная нагрузка | 185.57 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП№81 | 185.57 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 145.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.62 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 145.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.61 |
| 3 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 133.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 147.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.65 |
| 5 | Детский сад на 50 мест | 1 | 537.6 | 0 | 0 | 10.75 | 0.8 | 8.6 |
| Суммарная нагрузка | 18.88 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП №80 | 18.88 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Баня | 1 | 115.5 | 0 | 0 | 5.2 | 0.7 | 3.64 |
| 2 | досуговый центр,кафе,магазин | 2 | 1477 | 0 | 0 | 194.96 | 0.8 | 155.97 |
| 3 | Прачечная | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная нагрузка | 159.61 |
| Неучтенная нагрузка |
| Общая Нагрузка ТП №82 | 159.61 |
| № | Наименование | Этажность | Площадь общая здания, м2 | Р уд эл.снабж (КВт/м2) | Р уд отопл (КВт/м2) | Обществ. здания (КВт) | К | Рр на шинах 0.4 КВт ТП |
| 1 | Магазин | 1 | 124 | 0 | 0 | 16.37 | 0.8 | 13.09 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 97.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.76 |
| 3 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 112 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.02 |
| 4 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 103.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.87 |
| 5 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 126.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.28 |
| 6 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 122.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 |
| 7 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 105.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 |
| 8 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 102.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.84 |
| 9 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 116.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.09 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 35.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.64 |
| 11 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 117.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.11 |
| 12 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 114.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.06 |
| 13 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 112 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.02 |
| 14 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 110.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.99 |
| 15 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 117.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.12 |
| 16 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 120.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.16 |
| 17 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 103.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.86 |
| 18 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 115.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.08 |
| 19 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 119.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.15 |
| 20 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 100.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 |
| 21 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 112.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.02 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 127.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.29 |
| 23 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 120 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.16 |
| 24 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 105.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.79 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 62.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.13 |
| 27 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 137.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.47 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 125.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.26 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 124.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.24 |
| 30 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 116.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.09 |
| 31 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 140.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.52 |
| 32 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 114.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.05 |
| 33 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 116.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 137.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.47 |
| 35 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 115 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 36 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 116.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 |
| 37 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 113.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.04 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 133.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 155.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 |
| 40 | Гараж | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 0.44 | 0.7 | 0.31 |
| 41 | Гараж | 1 | 26.9 | 0 | 0 | 0.97 | 0.7 | 0.68 |
| 42 | Гараж | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.7 | 0.11 |
| 43 | Гараж | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 0.52 | 0.7 | 0.37 |
| 44 | АЗС | 1 | 69 | 0 | 0 | 3.11 | 0.8 | 2.48 |
| 45 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 46 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 47 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 48 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 49 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| 50 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 51 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 52 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 53 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 54 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 55 | Двуквартирный жилой дом | 1 | 172.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.11 |
| 56 | одноквартирный жилой дом | 1 | 115.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.07 |
| Суммарная нагрузка | 126.01 |
| Неучтенная нагрузка | 10 |
| Общая Нагрузка ТП №83 | 136.01 |

Суммарная электрическая нагрузка по с. Шеркалы составляет 1,35 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии 1, МВт.

Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Степень загрязненности атмосферы в селе является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений  в составе атмосферного воздуха. Однако  функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия.

Санитарно-защитные зоны.

Согласно генеральному плану на территории населенного пункта расположены следующие промышленные предприятия, сооружения и объекты, для которых требуется организация санитарно-защитных зон:  предприятия занимающиеся деревообработкой (пилорама, лесопильный цех), котельные, цех переработки рыбы Шеркальского рыбкооператива, бани и прачечные.

Из потенциально опасных объектов комплексного загрязнения окружающей природной среды, ограничивающих возможности территориального развития населенного пункта, помимо производственных объектов следует выделить, полигон ТБО, очистные сооружения канализации, высоковольтные линии электропередачи, магистральный газопровод.

Размеры СЗЗ вокруг промышленных предприятий сооружений и объектов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны основных источников загрязнения окружающей среды с. Шеркалы.

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревообрабатывающее предприятие | 100 | Разработка проекта СЗЗ, обваловка территории, использование противофильтрационного основания, организация кольцевых каналов перехвата талых вод, ограждение территории. |
| 2 | Баня | 25, 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 3 | Прачечная | 25, 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 4 | Лесопильный цех | 100 | Разработка проекта СЗЗ |
| 5 | Цех переработки рыбы | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 6 | Пункт приема рыбы | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 7 | Вертолетная площадка | 300 | Разработка проекта СЗЗ |
| 8 | Котельная | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 9 | ГРС | 150 | Разработка проекта СЗЗ |
| 10 | КОС | 150 | Разработка проекта СЗЗ |
| 11 | Кладбище | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 12 | Полигон ТБО | 500 |  |
| 13 | АЗС | 100 | Разработка проекта СЗЗ, обваловка территории, оборудование нефтеловушками и отстойниками для очистки поверхностных стоков. |
| 14 | МГВД | 100 | Запрет на размещение жилой застройки в зоне санитарного разрыва |
| 15 | Производственная и коммунально-складская территория | 50 | Разработка проекта СЗЗ |

Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для  действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

Необходимо выполнение расчетов и разработка ПДВ для всех объектов, производящих выбросы в атмосферу.

Из объектов имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения имеются также охранные зоны ЛЭП напряжением 10 кВ и 110 кВ, и охранная зона газопровода высокого давления.

Охранные зоны от ЛЭП напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 м., от ЛЭП напряжением 110 кВ – 20 м.  Охранные зоны ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. №255.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилых кварталов, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода высокого давления устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Санитарный разрыв от магистрального газопровода устанавливаются в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», его ширина составляет 100 м  от оси трубопровода с каждой стороны.

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

разработка проектов установления СЗЗ для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

озеленение территории населенного пункта;

в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

оборудование АЗС системой закольцовки паров бензина.

Промышленные склады в районе рыбокооператива ликвидируются. В южной части села предусмотрена организация производственной и коммунально-складской территории, отделенной от жилья  расстоянием нормативного размера санитарно-защитной зоны.

Проектом предусмотрено строительство новой посадочной площадки вертолетов на расстоянии около 320 м восточнее жилых кварталов села. Санитарно-защитная зона для вертолетной площадки устанавливается в соответствие с нормативами СНиП 32-03-96 «Аэродромы», в размере 300 м. с учетом того, что направление взлета и посадки проходит вдоль села, не пересекая  селитебной территории.

В пределах СЗЗ вертолетной площадки новое жилое строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего: выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения; применение специальных экранов из радиозащитных материалов; использование защитных лесопосадок; систематический контроль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Гидрографическую сеть сельского поселения образует р. Обь с небольшими притоками, наиболее крупным из которых является р. Шеркальская.

Воды реки Обь, в районе села Шеркалы классифицируются как «грязные». Основными  загрязнителями являются нефть и нефтепродукты, поступающие в реку с нефтепромыслов Среднего Приобья. Превышение ПДК по нефтепродуктам колеблется от 10 до 20 раз.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений в населенных пунктах, способствующим смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей  65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе сельского поселение Шеркалы в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны реки Обь составляет 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы 50 метров. Прибрежная защитная полоса принимается в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к реке угодий и составляет 50 метров.

Максимальный уровень паводка 1% на территории с. Шеркалы составляет 20,27 м.

Граница затопления паводковыми водами в некоторых участках совпадает с границей ПЗП. Для избежания загрязнения реки во время половодья, необходимо провести расчистку прибрежных территорий от мусора, предусмотреть комплекс инженерно-технических мероприятий по предотвращению затопления производственных и других объектов.

При проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации хозяйственных и иных объектов необходимо оборудование этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Территорию рыбообрабатывающего предприятия необходимо оборудовать сооружениями сбора и очистки поверхностных и сточных вод, предусмотреть строительство дамбы или обваловать территорию, что будет способствовать предотвращению затопления.

Автозаправочную станцию расположенную в восточной части села также необходимо оборудовать сооружениями сбора и очистки поверхностных вод – нефтеловушками, отстойниками. Необходимо предусмотреть экологически безопасный способ перегрузки топлива с судов и доставки на АЗС.

Подземные воды.

Проектом предусмотрено строительство новых водоочистных сооружений в северной и южной частях села на базе существующих водозаборных сооружений. Для действующих скважин необходимо произвести промывку, очистку фильтров, у недействующих скважин – тампонирование устьев.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

В пределах первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны быть проведены следующие мероприятия:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах второго и третьего поясов ЗСО,  также необходимо проведение ряда мероприятий направленных на охрану подземного источника:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для предотвращения загрязнения подземных вод генеральным планом предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории села (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

организация водоохраных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство ливневой канализации, строительство очистных канализационных  сооружений;

предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

Очистка поверхностных стоков, предусмотренная генеральным планом, производится следующим образом:

сбор и отвод поверхностных стоков  осуществляется при помощи системы водоотводных лотков;

последующая очистка поверхностных стоков выполняется на очистных сооружениях, расположенных за пределами жилой застройки, в юго-восточной части поселка.

Тип очистных сооружений, предложенный генеральным планом, представляет собой пруды–отстойники. Отстойники оборудованы устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для предотвращения загрязнения рек необходимо соблюдение специального режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах, который утвержден в составе статьи  №65 Водного кодекса, а именно: обваловать или произвести отсыпку промышленных площадок попадающих в зону затопления паводком, прекратить складирование навоза, мусора и отходов производства в несанкционированных местах, прекратить выпас скота в прибрежной полосе, контролировать санитарное состояние территории предприятий, складов, жилищного фонда, судовладельцам необходимо обеспечить сдачу нефтесодержащих вод, хозфекальных стоков и сухого мусора организациям, имеющим лицензию на право размещения данных отходов.

Кардинальным решением восстановления чистоты реки Оби и  ее притоков является прекращение  сброса неочищенных стоков, расчистка русла, береговой зоны,  включающей в себя прибрежную полосу.

Охрана и рациональное использование почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года №525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территории ликвидируемых промышленных складов, расположенных вблизи территории рыбокооператива;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

рекультивация северной и южной частей площадки рыбокооператива, освобождаемых в результате сокращения размеров территории предприятия расположенных на берегу р. Обь в зоне затопления паводком;

рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

организация химического и бактериологического исследования почв.

При строительстве новой вертолетной площадки и полигона ТБО должна быть произведена срезка плодородного слоя почвы с целью последующего использования его для восстановления (рекультивации) нарушенных или малопроизводительных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки.

В целях охраны почвенного покрова от эрозии рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова.

Проведение рекультивации территорий расположенных  в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы (посадка древесно-кустарничковой  растительности, залужение) позволит не только восстановить нарушенные земли, но и соблюсти требования по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Зонирование территории.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее–зонирование) – установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории села.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана на основе генерального плана развития территории поселения.

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон установлены с учетом:

сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

планируемых изменений сложившегося землепользования;

требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

красным линиям;

границам земельных участков;

естественным границам природных объектов;

черте населенного пункта;

иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории населенного пункта и её планируемого функционального назначения.

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены с учетом:

особенностей расположения и условий развития населенного пункта, частей его территории;

возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

функциональных зон, определенных генеральным планом развития поселения;

На территории населенного пункта установлены следующие виды функциональных зон:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны;

зоны инженерной инфраструктуры;

зоны транспортной инфраструктуры;

рекреационные зоны;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны специального назначения;

зоны акваторий.

Жилые зоны (код зоны 1 ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта.

Общественно-деловые зоны (код зоны 2 ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спортивного назначения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Производственные зоны (код зоны 3 ПЗ) предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование,  объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны 4 ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны 5 ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационные зоны (код зоны 6 РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, лесопарки, пляжи, учреждения отдыха и туризма а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования (код зоны 7 СХЗ) предназначены для размещения сельхозугодий: пастбищ, садов, огородов и так далее, а так же предприятий животноводческого и сельскохозяйственного профиля. Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом развития поселения и правилами застройки и землепользования.

Зоны специального назначения (код зоны 8 СНЗ) предназначены для размещения объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон недопустимо.

Зоны акваторий (код зоны 10 АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт-клубы и другие сооружения спортивно-оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором функционального зонирования.

В составе жилых зон – зона индивидуальной жилой застройки постоянного и сезонного проживания, жилой застройки средней этажности, временной застройки.

В составе общественно-деловых зон – зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, культового назначения, здравоохранения, соцобеспечения, общественного центра.

В составе производственной зоны – зоны: промышленности, коммунально-складского назначения (склады различного назначения).

В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

В составе зон транспортной инфраструктуры – зоны: внешнего транспорта,  поселкового транспорта (гаражи и автостоянки, СТО, АЗС),  индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

В составе  рекреационных зон –  зоны: места отдыха общего пользования, природных территорий, учреждений отдыха и туризма.

В составе зоны сельскохозяйственного использования –  зона животноводства и сельскохозяйственных угодий.

В составе зон специального назначения –  зоны: ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежной полосы реки и протоки.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС

Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения

Село Шеркалы является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Основные характеристики объекта градостроительной деятельности

Электроснабжение села осуществляется от ПС 110 кВ «Шеркалы» и ряда ТП 
10/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от котельных и автономных источников тепла.

Газоснабжение осуществляется за счет магистрального газопровода, диаметром 300 мм,  ГРС и ряда ГРП, газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС на:  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории села Шеркалы возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

затопление территорий;

пожары;

взрывы;

человеческие жертвы;

массовые заболевания населения;

перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На территории с. Шеркалы к потенциально опасным объектам относятся МГВД, газораспределительная станция,  котельные работающие на газовом топливе.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

На территории села убежища не предусмотрены. Санитарные разрывы от МГВД и ГРС соблюдаются.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарных разрывов от МГВД и ГРС и строгое соблюдение режима использования их территории;

организация контроля за состоянием трубопроводов;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается применением герметичного производственного оборудования, соблюдением норм технологического режима, контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. В помещениях котельных устанавливаются сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Автоматический контроль за концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм необходимо установить на всех объектах повышенной опасности (ГРС, ГРП, помещениях котельных). Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

Село Шеркалы расположено на правом берегу р. Оби. На территории посёлка возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера  как затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

В весенне-летний период из-за неосторожного обращения с огнем в лесах, расположенных на территории муниципального образования возникают пожары, что наносит ущерб природной среде, а также несет определенную угрозу предприятиям  и организациям, близко расположенным лесным массивам, создает опасность для жизни и здоровья населения села.

Частота возникновения лесных пожаров зависит от погодных условий, а также от наличия людей в лесу.  В большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров является безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

В основе работы по предупреждению лесных и торфяных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;

разъяснительную и воспитательную работу.

Эта работа проводится сотрудниками лесничества, инспекторами ОГПН, ОГОЧС, средствами массовой информации.

Основные технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние, 2007г. | Расчетный срок, 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель с. Шеркалы в границах населенного пункта | га | 542,05 | 542,05 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 68,66 | 83,55 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 12,7 | 15,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.2 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 68,66 | 83,55 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 5,98 | 17,48 |
|  |  | (…) | 1,1 | 3,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | 0,33 | 1,34 |
|  |  | % | 5,5 | 7,7 |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,73 | 1,15 |
|  |  | % | 12,2 | 6,6 |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,17 | 1,57 |
|  |  | % | 2,8 | 9,0 |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 3,3 | 4,85 |
|  |  | % | 55,2 | 27,7 |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,62 | 1,81 |
|  |  | % | 10,4 | 10,4 |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | - | 4,76 |
|  |  | % | - | 27,2 |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | 0,7 | 1,72 |
|  |  | % | 11,7 | 9,8 |
| 1.2.8 | культового назначения | га | 0,14 | 0,27 |
|  |  | % | 2,3 | 1,5 |
| 1.3 | производственная зона | га | 3,91 | 5,29 |
|  |  | (…) | 0,7 | 1,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | промышленности | га | 0,13 | 1,38 |
|  |  | % | 3,3 | 26,1 |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 3,79 | 3,91 |
|  |  | % | 96,8 | 73,9 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 1,67 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0,26 | 0,86 |
|  |  | % | 43,3 | 51,5 |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 0,34 | 0,81 |
|  |  | % | 56,7 | 48,5 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 30,25 | 47,62 |
|  |  | (…) | 5,6 | 8,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | внешнего транспорта | га | 0,6 | 0,23 |
|  |  | % | 2,0 | 0,5 |
| 1.5.2 | поселкового транспорта | га | - | 1,05 |
|  |  | % | - | 2,2 |
| 1.5.3 | индивидуального транспорта | га | - | 0,48 |
|  |  | % | - | 1,0 |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 29,65 | 45,86 |
|  |  | % | 98,0 | 96,3 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 337,25 | 372,85 |
|  |  | (…) | 62,2 | 68,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | мест отдыха общего пользования | га | 0,13 | 4,45 |
|  |  | % | 0,0 | 1,2 |
| 1.6.2 | природные территории | га | 337,12 | 368,4 |
|  |  | % | 100,0 | 98,8 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 5,33 | 1,6 |
|  |  | (…) | 1,0 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 5,33 | 1,6 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 3,71 | 4,07 |
|  |  | (…) | 0,7 | 0,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | 3,04 | 3,2 |
|  |  | % | 81,9 | 78,6 |
| 1.8.2 | складирования и захоронения отходов | га | 0,67 | 0,87 |
|  |  | % | 18,1 | 21,4 |
| 1.9 | зона акваторий | га | 86,36 | 7,91 |
|  |  | (…) | 15,9 | 1,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | акватории | га | 86,36 | 7,91 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1361 | 1380 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 1,4 |
| 2.2 | Плотность населения территории жилых зон | чел. на га |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 299 | 286 |
|  |  | % | 22 | 21 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 724 | 712 |
|  |  | % | 53 | 52 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 338 | 382 |
|  |  | % | 25 | 28 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 18 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 24616 | 34634 |
|  |  | кол-во домов | 281 | 303 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | 1-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 8368 | 10707 |
|  |  | кол-во домов | 140 | 136 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 50 | 45 |
| 3.2.2 | 1-квартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., м2 | 360 | 360 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 1 | 1 |
| 3.2.3 | 2-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 11283 | 20744 |
|  |  | кол-во домов | 104 | 145 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 37 | 48 |
| 3.2.4 | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 4605 | 2826 |
|  |  | кол-во домов | 36 | 21 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 13 | 6 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 16994 |
|  |  | кол-во домов | - | 112 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 37 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | 1-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 4720 |
|  |  | кол-во домов | - | 41 |
|  |  | % от общ. объема нового строительства | - | 37 |
| 3.3.2 | 2-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 12273 |
|  |  | кол-во домов | - | 71 |
|  |  | % от общ. объема нового строительства | - | 63 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 6969 |
|  |  | кол-во домов | - | 90 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 30 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | 1-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2384 |
|  |  | кол-во домов | - | 45 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 50 |
| 3.4.2 | 2-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2809 |
|  |  | кол-во домов | - | 30 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 33 |
| 3.4.3 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 1776 |
|  |  | кол-во домов | - | 15 |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | - | 17 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 24616 | 17647 |
|  |  | кол-во домов | 281 | 191 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 63 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде |  |  |  |
| 3.5.1 | 1-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 8368 | 5984 |
|  |  | кол-во домов | 140 | 95 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. фонда | 50 | 50 |
| 3.5.2 | 1-квартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., м2 | 360 | 360 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. фонда | 1 | 1 |
| 3.5.3 | 2-квартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 11283 | 8474 |
|  |  | кол-во домов | 104 | 74 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. фонда | 36 | 38 |
| 3.5.4 | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., м2 | 4605 | 2829 |
|  |  | кол-во домов | 36 | 21 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. фонда | 13 | 11 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект (детей/мест) | 1 (63/50) | 2 (-/140) |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект (учащихся/мест) | 1 (222/350) | 1 (-/350) |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | 50 |
| 4.1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | - | 14 |
| 4.1.5 | Школа-интернат | объект (учащихся/мест) | 1 (50/30) | 1 (50/30) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больница | коек | 16 | 16 |
| 4.2.2 | Поликлиника | посещений в смену | 16 | 16 |
| 4.2.3 | Станция скорой помощи | автомобиль | - | 1 |
| 4.2.4 | Молочная кухня с раздаточным пунктом | порций в сутки/кв.м. общей площади | - | 73/5 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | кв.м. площади пола | 162 | 162 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клуб | объект (мест) | 1 (130) | 2 (420) |
| 4.4.2 | Библиотека | тыс. экз. | 13,085 | 13,085 |
| 4.4.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект (кв.м. торговой площади) | 6 (401) | 7 (881) |
| 4.5.2 | Магазин-пекарня | объект (кв.м. торговой площади) | - | 1 (60) |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Объекты общественного питания | мест | - | 60 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 5 | 3 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | мест | - | 10 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 |
| 4.8.3 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Баня | мест | 20 | 20 |
| 4.9.2 | Прачечная | кг. белья в смену | - | 85 |
| 4.9.3 | Химчистка | кг. вещей в смену | - | 5 |
| 4.9.4 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 10 |
| 4.10 | Объекты связи и учреждения финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | 1 | 1 |
| 4.10.2 | Отделение сбербанка | операционное место | - | 1 |
| 4.11 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.11.1 | Спасская церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 4.12.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 3,04 | 3,04 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 23,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 4,75 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,48 |
|  | - основных улиц | км | - | 6,39 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 11,75 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов населенного пункта | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,56 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,56 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,56 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 1,7 | 11 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,47 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,47 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,441 | 2 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,89 | 1,09 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,89 | 0,88 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1100 | 1250 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1100 | 1250 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 20,4 | 21,79 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 20724,04 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 20724,04 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 3,87 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 3,24 | 7,95 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 4,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 4,36 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 22,08 | 22,28 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 550 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА* |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 521,39 |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  | 461,68 |
|  | - производственная сфера |  |  | 102,38 |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт и объекты транспорта | млн. руб. |  | 278,22 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | млн. руб. |  | 137,47 |
|  | - прочие | млн. руб. |  | 38,662 |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  | 1115,799 |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  | 44,536 |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  | 2840,701 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ