ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

документЫ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры

Муниципальное образование

сельское поселение Шеркалы

Генеральный план

Муниципальное образование

сельское поселение

Шеркалы

(с. Шеркалы)

Электронная версия

пояснительная записка

ДокументЫ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Октябрьский район ХМАО-Югры

Муниципальное образование сельское поселение Шеркалы

с. Шеркалы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Электронная версия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района ХМАО-Югры

Договор:           № 163/05 от 06.07.05 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              КП 1059-07

Содержание:

1.  Описание структуры электронной версии	4

1.1 Общее описание	4

1.2.	Структура	5

1.3. Структура атрибутивных данных основных таблиц	11

2. Описание рабочих наборов	23

3.   Краткое руководство пользователя	33

3.1 Введение	33

3.2 Основная часть	34

4.   Термины и определения	41

4.1 Термины и определения, используемые при описании рабочих наборов	41

4.2 Термины и определения MapInfo	41

### 1.  Описание структуры электронной версии

### 1.1 Общее описание

Электронная графическая часть градостроительной документации подразделяется на четыре основных раздела:

- Генеральный план поселения:

  - Схема генерального плана сельского поселения Шеркалы. М 1:25000;

  - Схема генерального плана населенного пункта с. Шеркалы. М 1:5000;

  - Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:5000.

- Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории:

  - Чертеж планировки территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000.

  - Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы.  М 1:2000;

  - Чертеж межевания территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000.

- Материалы по обоснованию генерального плана, проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории:

  - Схема современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000;

  - Схема современного транспортного обслуживания и  инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000;

  - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000.

- Правила землепользования и застройки

  - Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:5000;

Электронная версия градостроительной документации муниципального образования  Шеркалы реализована в виде набора проектов (*.wor) формата MapInfo) и файлов AutoCad (*.dwg), записанных на диск, прилагаемый к пояснительной записке.

Проекты MapInfo представляют собой наборы графических и семантических данных позволяющих  формировать чертежи, входящие в состав проекта черты муниципального образования. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование MapInfo Professional версии 6.5 и выше, AutoCad 2005 и выше.

Система координат географических данных проекта – Гаусса-Крюгера и Местная (План-схема).

Объем проекта:~500 МБ.

Проект содержит:

Рабочих проектов в формате MapInfo – 9

Файлы проектов в формате AutoCad – 1

Используемые форматы данных:

*.doc – документ Microsoft Word;

*.jpg, *.tif , *.pcx – растровая топографическая основа;

*.tab – таблица MapInfo;

*.wor – рабочий набор MapInfo;

*.dwg – файл проекта AutoCad.

### Структура

Проект Шеркалы МО в электронном виде представлен отдельными папками с находящимися в них таблицами MapInfo (слоями картографических композиций):

Шеркалы_проект

-  папки с основными данными проекта отдельных поселений

\Декоративная графика

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo используемые для оформления выходных чертежей;

\Инженерная инфраструктура

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по инженерной инфраструктуре поселения;

Водопропуск_труба  - конструкция водопропускной трубы;

Водопровод - существующие трассы водоснабжения;

Водопровод_пр - проектируемые трассы водоснабжения;

Водопровод_сохр - трассы водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Газ - существующие трассы газоснабжения;

Газ_пр - проектируемые трассы газоснабжения;

Газ_сохр - трассы газоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Канализация - существующие трассы канализационных коллекторов;

Канализация_пр - проектируемые трассы канализационных коллекторов;

Канализация_сохр - трассы канализационных коллекторов, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

ЛЭП - существующие трассы электроснабжения низкого напряжения;

ЛЭП_пр - проектируемые трассы электроснабжения низкого напряжения;

ЛЭП_сохр - существующие трассы электроснабжения низкого напряжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_газоснабжения - существующие объекты системы газоснабжения;

Об_инж_инфр_пр_газоснабжения - проектируемые объекты системы газоснабжения;

Об_инж_инфр_сохр_газоснабжения - объекты системы газоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_водоснабжения - существующие объекты системы водоснабжения;

Об_инж_инфр_пр_водоснабжения - проектируемые объекты системы водоснабжения;

Об_инж_инфр_сохр_водоснабжения - объекты системы водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_водоотведения - существующие объекты системы водоотведения;

Об_инж_инфр_пр_водоотведения - проектируемые объекты системы водоотведения;

Об_инж_инфр_сохр_водоотведения - объекты системы водоотведения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_теплоснабжения - существующие объекты системы теплоснабжения;

Об_инж_инфр_пр_теплоснабжения - проектируемые объекты системы теплоснабжения;

Об_инж_инфр_сохр_теплоснабжения - объекты системы теплоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_электроснабжения - существующие объекты системы электроснабжения;

Об_инж_инфр_пр_электроснабжения - проектируемые объекты системы электроснабжения;

Об_инж_инфр_сохр_электроснабжения - объекты системы электроснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Об_инж_инфр_связь - существующие объекты связи;

Об_инж_инфр_пр_связь - проектируемые объекты связи;

Об_инж_инфр_сохр_связь - объекты связи, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Пожарные_гидранты_пр – проектные места заложения пожарных гидрантов;

Телефон - существующие линии телефонной связи;

Телефон_пр - проектируемые линии телефонной связи;

Телефон_сохр - линии телефонной связи, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Тепло_вода- существующие трассы тепло- и водоснабжения;

Тепло_вода_пр -  проектируемые трассы тепло- и водоснабжения;

Тепло_вода_сохр - существующие трассы тепло- и водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Экспликация_об_инж_инф - экспликация объектов инженерной инфраструктуры;

Экспликация_об_инж_инф_пр - экспликация проектируемых объектов инженерной инфраструктуры;

Экспликация_об_инж_инф_сохр - экспликация объектов инженерной инфраструктуры, сохраняемых в ходе реализации генерального плана.

\\Сети ГП

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по инженерной инфраструктуре поселения в структуре МО для визуализации на генеральном плане МО;

\Комплексная оценка

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  комплексной оценки поселения;

ОЗ_водоемов - водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов;

ОЗ_водоемов_пр - проектируемые водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов;

ОЗ_инж_инфр - охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

ОЗ_инж_инфр_пр - проектируемые охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

ОЗ_ист_водоснабж - охранные зоны объектов водоснабжения;

ОЗ_ист_водоснабж_пр - проектируемые охранные зоны объектов водоснабжения;

ОЗ_объек_спец_назн - охранные зоны объектов специального назначения;

ОЗ_объек_спец_назн_пр - проектируемые охранные зоны объектов специального назначения;

ОЗ_тр_инфр - охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

ОЗ_тр_инфр_пр - проектируемые охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

СЗЗ_предприятий - санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий;

СЗЗ_предприятий_пр - проектируемые санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий;

Экспликация_СЗЗ - экспликация существующих санитарно-защитных зон;

Экспликация_СЗЗ_пр - экспликация проектируемых санитарно-защитных зон.

\Межевание

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  межевания территории поселения;

Зем_уч_пр - границы формируемых земельных участков;

Границы_зон – границы сервитутов, пятна застройки;

Отступы – размеры и размерные линии отступов от границы зон до формируемых земельных участков;

Линия_ регулирования_застройки - границы регулирования застройки.

\Опорный план

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  современного состояния поселения;

Гидрография - природные водоёмы;

Кап_стр_жил - жилые здания;

Кап_стр_неж - нежилые здания и сооружения;

Кап_стр_общ - общественные здания;

Функц_зонир - существующее функциональное зонирование территории;

Экспликация  - экспликация существующих объектов.

\Планировочная организация

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  планировочной структуры поселения;

Граница_МО - существующая граница МО Шеркалы;

Граница_застройки - существующая граница населенного пункта;

Граница_застройки_пр - проектируемая граница населенного пункта;

Район - границы планировочных районов;

Микрорайон - границы планировочных микрорайонов;

Квартал - границы планировочных кварталов.

\Пояснительная записка

- данная директория содержит файлы формата Microsoft Word c пояснительными записками к проекту;

\Проектные решения

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  принятых проектных решений по  поселению;

Гидрография_пр - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории;

Кап_стр_жил_пр - проектируемые жилые здания;

Кап_стр_неж_пр - проектируемые нежилые здания и сооружения;

Кап_стр_общ_пр - проектируемые общественные здания;

Планиров_структура - планировочная структура;

Территории_пр - проектируемые территории;

Функц_зонир_пр - градостроительное зонирование территории;

Название улиц_ГП - наименования улиц для проектных отчётов;

Экспликация_пр - экспликация проектируемых и сохраняемых объектов;

Экспликация_соц_об - экспликация социально значимых объектов;

\Регламенты

- данная директория содержит файлы формата Microsoft Word c описанием регламентов использования территориальных зон поселения;

\Ситуационный план

– папка, содержащая информацию по муниципальному образованию в целом. Графические материалы имеют детализацию масштаба 1:200 000 или крупнее и спроектированы в проекцию Гаусса-Грюгера Пулково 1942.

\\Инженерная инфраструктура

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по инженерной инфраструктуре поселения;

Газ - существующие газопроводы в структуре муниципального образования;

Газ_пр - проектные газопроводы в структуре муниципального образования;

ЛЭП - существующие линии электропередач в структуре муниципального образования;

ЛЭП_пр - проектные линии электропередач в структуре муниципального образования;

Нефть - существующие нефтепроводы в структуре муниципального образования;

Связь - существующие линии связи в структуре муниципального образования;

Об_инж_инфр_газ - существующие объекты системы газоснабжения;

Об_инж_инфр_газ_пр - проектируемые объекты системы газоснабжения;

Об_инж_инфр_электроснабжения - существующие объекты системы электро-снабжения;

Об_инж_инфр_электроснабжения_пр - проектируемые объекты системы электро-снабжения;

Об_инж_инфр_связь - существующие объекты связи.

\\Категории земель

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по категориям земель;

Земели лесного фонда - земли лесного фонда;

Земели водного фонда - земли водного фонда;

Земли_запаса - земли запаса;

Земли_поселений - земли поселений;

Земли_с_х_назначений - земли сельскохозяйственного назначения.

\\Комплексная оценка

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  комплексной оценки поселения;

ОЗ_водоемов - водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов в структуре муниципального образования;

ОЗ_инж_инфр - охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры в структуре муниципального образования;

ОЗ_ист_водоснабж - охранные зоны объектов водоснабжения в структуре муниципального образования;

ОЗ_объек_спец_назн - охранные зоны объектов специального назначения в структуре муниципального образования;

ОЗ_памятников - охранные зоны объектов культурного наследия в структуре муниципального образования;

ОЗ_тр_инфр - охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры в структуре муниципального образования;

\\Опорный план

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  современного состояния поселения;

Гидрография_МО - водные объекты на территории муниципального образования;

Болото_МО - водные объекты на территории муниципального образования;

Растительность - природные территории муниципального образования, покрытые растительностью.

\\Планировочная организация

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  планировочной структуры поселения;

Граница_районов_ ХМАО – границы административного деления ХМАО;

Граница_МО - существующая граница МО;

Границы_нас_пунктов -  существующие границы населенных пунктов в структуре муниципального образования;

Точки_НП – точечное положение населенных пунктов, для визуализации на ситуационных схемах.

\\Проектные решения

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  принятых проектных решений по  поселению;

Планиров_структура  -  планировочная структура территории муниципального образования;

Функц_зонир_пр – функциональное зонирование территории муниципального образования.

\\Транспортная инфраструктура

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по транспортной инфраструктуре поселения;

Транспортные_сети – существующая транспортная сеть, включая дороги без покрытия;

Транспортные_сети_пр – проектируемая транспортная сеть;

Транспортные_сети_сохр – транспортная сеть, сохраняемая в результате реализации генерального плана, включая дороги без покрытия;

\Топография

- данная директория содержит векторные таблицы с топографической основой масштаба М1:500.

\Транспортная инфраструктура

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo с данными  по транспортной инфраструктуре поселения;

Дор_сеть - существующая дорожная сеть;

Дор_сеть_пр - проектируемая дорожная сеть;

Дор_сеть_пр_кат - проектируемая дорожная сеть с разделением по категориям;

Об_транс_инфр - существующие объекты транспортной инфраструктуры;

Об_транс_инфр_пр - проектируемые объекты транспортной инфраструктуры;

### 1.3. Структура атрибутивных данных основных таблиц

Запуская рабочий набор пользователь тем самым загружает комбинацию слоев карты. Каждый объект на слое карты помимо графического изображения имеет и некие атрибутивные данные: название объекта, тип объекта,  характеристики объекта и т.п.. Совокупность атрибутивных данных объектов (т.е. что именно мы хотим знать об объекте в ходе проекта) закладывается в процессе создания слоя (таблицы MapInfo) в виде атрибутивных таблиц с конкретным набором и названиями полей.

Основные таблицы проекта Шеркалы имеют следующую структуру атрибутивных данных:

Проект поселения

Блок «Инженерная инфраструктура»

Слои: Водопровод, Водопровод _пр, Водопровод _сохр, Газ, Газ_пр, Газ_сохр, Канализация, Канализация _пр, Канализация _сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_сетей | Символьное | 50 | Тип сетей |
| Вид_сетей | Символьное | 60 | Вид сетей |
| Наименование_объекта | Символьное | 60 | Наименование трубопровода |
| Охранная_зона | Целое |  | Размер охранной зоны |
| Текущее_состояние_объекта | Символьное | 60 | Текущее состояние объекта |
| Статус_объекта | Символьное | 60 | Статус объекта |
| Этап_реализации_статуса | Символьное | 60 | Этапность развития по генплану |
| Значение_объекта | Символьное | 60 | Государственная значимость объекта |
| Материал_трубы | Символьное | 60 | Материал трубы |
| Способ_прокладки_трубы | Символьное | 60 | Способ прокладки труб |
| Диаметр_трубы | Символьное | 60 | Диаметр труб, мм |
| Материал_изоляции_трубы | Символьное | 20 | Материал изоляции трубы |
| Длина_участка_сети | Десятичное | 20,1 | Протяженность сети, м |
| Стоимость | Десятичное | 20,1 | Стоимость сети |
| Балансодержатель | Символьное | 100 | Собственник или балансодержатель |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: ЛЭП, ЛЭП_пр, ЛЭП_сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_сетей | Символьное | 50 | Тип сетей |
| Вид_сетей | Символьное | 60 | Вид сетей |
| Наименование_объекта | Символьное | 60 | Наименование трубопровода |
| Охранная_зона | Целое |  | Размер охранной зоны |
| Текущее_состояние_объекта | Символьное | 60 | Текущее состояние объекта |
| Статус_объекта | Символьное | 60 | Статус объекта |
| Этап_реализации_статуса | Символьное | 60 | Этапность развития по генплану |
| Значение_объекта | Символьное | 60 | Государственная значимость объекта |
| Способ_прокладки | Символьное | 60 | Способ прокладки кабеля |
| Марка_провода_кабеля | Символьное | 60 | Марка кабеля |
| Длина_участка_сети | Десятичное | 20,1 | Протяженность сети, м |
| Стоимость | Десятичное | 20,1 | Стоимость сети |
| Балансодержатель | Символьное | 100 | Собственник или балансодержатель |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Об_инж_инфр_газоснабжение, Об_инж_инфр_водоснабжение, Об_инж_инфр_теплоснабжение, Об_инж_инфр_водоотведение, Об_инж_инфр_газоснабжение_пр, Об_инж_инфр_водоснабжение_пр, Об_инж_инфр_теплоснабжение _пр, Об_инж_инфр_ водоотведение_пр, Об_инж_инфр_газоснабжение_сохр, Об_инж_инфр_водоснабжение_сохр, Об_инж_инфр_теплоснабжение_сохр, Об_инж_инфр_водоотведение_сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_объекта | Символьное | 50 | Тип объекта |
| Вид_объекта | Символьное | 60 | Вид объекта |
| Наименование_объекта | Символьное | 100 | Наименование объекта |
| Текущее_состояние_объекта | Символьное | 60 | Текущее состояние объекта |
| Статус_объекта | Символьное | 60 | Статус объекта |
| Этап_реализации_статуса | Символьное | 60 | Этапность развития по генплану |
| Значение_объекта | Символьное | 60 | Государственная значимость объекта |
| Планировочный_номер | Символьное | 60 | Планировочный номер объекта |
| Улица | Символьное | 60 | Адрес объекта |
| Год_ввода | Символьное | 60 | Год ввода объекта в эксплуатацию |
| Степень_износа_% | Символьное | 60 | Степень износа объекта |
| Класс_вредности | Символьное | 60 | Класс вредности объекта |
| Величина_охранной_зоны | Символьное | 60 | Размер охранной зоны |
| Единица_измерения_мощности | Символьное | 60 | Единицы измерения мощности |
| Мощность_расчетная | Символьное | 50 | Рабочая мощность объекта |
| Загрузка | Символьное | 60 | Рабочая загрузка объекта |
| Количество_работающих | Символьное | 60 | Количество рабочего персонала |
| Стоимость | Символьное | 60 | Стоимость объекта |
| Форма_собственности | Символьное | 60 | Форма собственности |
| Собственник | Символьное | 100 | Собственник |
| Балансодержатель | Символьное | 100 | Балансодержатель |
| Примечание | Символьное | 100 | Примечание |

Слои: Телефон, Телефон _пр, Телефон _сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Символьное | 40 | Наименование линии |
| Марка_кабеля | Символьное | 20 | Марка кабеля |
| Способ_прокладки | Символьное | 40 | Способ прокладки линии |
| Протяженность_м | Десятичное | 10,2 | Протяженность линии, м |
| Примечание | Символьное | 40 | Примечание |

Слои: Тепло_вода, Тепло_вода_пр, Тепло_вода _сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_сетей | Символьное | 50 | Тип сети |
| Вид_сетей | Символьное | 60 | Вид сети |
| Горячее_водоснабжение | Символьное | 10 | Наличие труб горячего водоснабжения |
| Наименование_объекта | Символьное | 60 | Нименование объекта |
| Охранная_зона | Целое |  | Нормативный размер охранной зоны объекта |
| Текущее_состояние_объекта | Символьное | 20 | Текущее состояние обекта |
| Статус_объекта | Символьное | 60 | Статус объекта |
| Этап_реализации_статуса | Символьное | 60 | Этапность развития по генплану |
| Значение_объекта | Символьное | 60 | Государственная значимость объекта |
| Материал_трубы | Символьное | 50 | Материал трубы |
| Способ_прокладки_трубы | Символьное | 50 | Способ прокладки труб |
| Диаметр_тепло_Т1_Т2 | Символьное | 20 | Диаметр труб системы теплоснабжения |
| Диаметр_ГВС_Т3_подача | Целое |  | Диаметр труб системы горячего водоснабжения (подача) |
| Диаметр_ГВС_Т4_обратка | Целое |  | Диаметр труб системы горячего водоснабжения (обратка) |
| Количество_труб | Целое |  | Количество труб |
| Длина_участка_сети | Десятичное | 20,1 | Протяженность сети, м |
| Материал_изоляции_трубы | Символьное | 20 | Материал изоляции трубы |
| Стоимость | Десятичное | 20,1 | Стоимость сети |
| Балансодержатель | Символьное | 100 | Собственник или балансодержатель |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Экспликация_об_инж_инф, Экспликация_об_инж_инф_пр, Экспликация_об_инж_инф_сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Экспликационный номер |
| Назанчение | Символьное | 50 | Назначение объекта |

Блок «Комплексная оценка»

Слои: ОЗ_водоемов, ОЗ_водоемов_пр, ОЗ_инж_инфр, ОЗ_инж_инфр_пр, ОЗ_ист_водоснабж, ОЗ_ист_водоснабж_пр, ОЗ_тр_инфр, ОЗ_тр_инфр_пр, ОЗ_спец_назн,  ОЗ_спец_назн_пр, СЗЗ_предприятий, СЗЗ_предприятий_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Целое |  | Код зоны |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование зоны |
| Нормативный размер | Целое |  | Размер по СНИП |
| Площадь | Символьное | 20 | Площадь зоны |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Экспликация_СЗЗ, Экспликация_СЗЗ_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Экспликационный номер |
| Назначение | Символьное | 100 | Назначение объкта |

Блок «Межевание»

Слои: Зем_уч_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый_номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Адрес | Символьное | 50 | Адрес участка |
| Назначение | Символьное | 100 | Назначение зем. участка |
| Площадь | Десятичное | 15,2 | Площадь участка |
| Собственник | Символьное | 100 | Собственник участка |
| Форма_собст | Символьное | 50 | Форма собственности |
| Документ | Символьное | 150 | Юридический документ |
| Арендатор | Символьное | 150 | Арендатор |
| Кадастровый_номер | Символьное | 50 | Кадастровый номер участка |
| Инвентарный_номер | Символьное | 50 | Инвентарный номер участка |
| Номер_реестра | Символьное | 50 | Номер учаска в реестре |
| Прочее | Символьное | 150 | Прочие данные |
| Статус | Символьное | 50 | Статус земельного участка |
| Примечание | Символьное | 100 | Примечание |

Слои: Границы_зон

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_зоны | Символьное | 200 | Тип зоны |

Слои: Линия_регулирования_застройки, Отступы

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Экспликационный номер |

Блок «Опорный план»

Слои: Гидрография

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Наименование | Символьное | 50 | Название объекта |
| Тип | Символьное | 30 | Тип объекта |
| Параметры | Символьное | 30 | Основной характерный параметр |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Кап_стр_жил

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Площадь_жилая | Десятичное | 10,1 | Площадь жилых помещений строения |
| Площадь_нежилая | Десятичное | 10,1 | Площадь нежилых помещений строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Кол_квартир | Целое |  | Количество квартир в строении |
| Кол_прожив | Целое |  | Количество человек проживающих |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Кап_стр_неж

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Ед_мощности | Символьное | 10 | Размерность значения |
| Класс_вредности | Символьное | 10 | Класс вредности строения по СНИПу |
| Кол_работ | Целое |  | Количество рабочего персонала |
| Мощность | Целое |  | Основная характеристика строения |
| Мощность_расчет | Целое |  | Основная характеристика строения расчетная |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Кап_стр_общ

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Ед_мощности | Символьное | 10 | Размерность значения |
| Класс_вредности | Символьное | 10 | Класс вредности строения по СНИПу |
| Мощность | Целое |  | Основная характеристика строения |
| Мощность_расчет | Целое |  | Основная характеристика строения расчетная |
| Кол_работ | Целое |  | Количество рабочего персонала |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Лес

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |

Слои: Функц_зонир

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |

Слои: Экспликация

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Экспликационный номер |
| Назначение | Символьное | 100 | Назначение объкта |

Блок «Планировочная организация»

Слои: Граница_МО

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Название | Символьное | 30 | Название объекта |
| Площадь_м2 | Десятичное | 20,2 | Площадь объекта |
| Документ | Символьное | 60 | Юридический документ подтверждения |

Слои: Граница_застройки, Граница_застройки_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Площадь_м2 | Десятичное | 20,2 | Площадь объекта |
| Население | Целое |  | Численность населения, чел. |

Слои: Район, Микрорайон, Квартал

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Кадастровый_номер | Символьное | 50 | Кадастровый номер объекта |
| Площадь_м2 | Десятичное | 20,2 | Площадь объекта |

Блок «Проектные решения»

Слои: Гидрография_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Наименование | Символьное | 50 | Название объекта |
| Тип | Символьное | 30 | Тип объекта |
| Параметры | Символьное | 30 | Основной характерный параметр |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Кап_стр_жил_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Площадь_жилая | Десятичное | 10,1 | Площадь жилых помещений строения |
| Площадь_нежилая | Десятичное | 10,1 | Площадь нежилых помещений строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Кол_квартир | Целое |  | Количество квартир в строении |
| Кол_прожив | Целое |  | Количество человек проживающих |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Кап_стр_неж_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Ед_мощности | Символьное | 10 | Размерность значения |
| Класс_вредности | Символьное | 10 | Класс вредности строения по СНИПу |
| Кол_работ | Целое |  | Количество рабочего персонала |
| Мощность | Целое |  | Основная характеристика строения |
| Мощность_расчет | Целое |  | Основная характеристика строения расчетная |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Кап_стр_общ_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Планировочный_номер | Символьное | 20 | Кадастровый номер строения |
| Тип | Символьное | 120 | Тип строения |
| Вид | Символьное | 120 | Вид строения |
| Код | Целое |  | Код строения |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование строения |
| Статус | Символьное | 25 | Статус состояния строения |
| Статус_проект | Символьное | 25 | Статус строения в проекте |
| Этап_статус | Символьное | 10 | Время реализации проекта |
| Значение | Символьное | 15 | Административное значение строения |
| Улица | Символьное | 50 | Местонахождение строения (улица) |
| Дом | Символьное | 10 | Местонахождение строения (номер дома) |
| Корпус | Символьное | 5 | Местонахождение строения (номер корпуса) |
| Этажность | Символьное | 5 | Количество этажей строения |
| Материал_стен | Символьное | 50 | Материал основых конструкций строения |
| Год_ввода | Символьное | 10 | Год ввода строения в эксплуатацию |
| Площадь_застройки | Десятичное | 10,1 | Площадь участка застройки под строение |
| Площадь_общая | Десятичное | 10,1 | Общая площадь строения |
| Степень_износа | Символьное | 10 | Степень износа основных конструкций |
| Ед_мощности | Символьное | 10 | Размерность значения |
| Класс_вредности | Символьное | 10 | Класс вредности строения по СНИПу |
| Мощность | Целое |  | Основная характеристика строения |
| Мощность_расчет | Целое |  | Основная характеристика строения расчетная |
| Кол_работ | Целое |  | Количество рабочего персонала |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности строения |
| Собственник | Символьное | 150 | Собственник строения |
| Балансодержатель | Символьное | 150 | Балансодержатель строения |
| Примечание | Символьное | 150 | Примечание |

Слои: Планиров_структура, Территории_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |
| Площадь | Десятичное | 20,2 | Площадь зоны |

Слои: Функц_зонир_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |

Слои: Экспликация_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Экспликационный номер |
| Назначение | Символьное | 100 | Назначение объкта |

Блок «Транспортная инфраструктура»

Слои: Дор_сеть

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование объекта |
| Категория | Символьное | 35 | Тип, категория объекта |
| Название_улицы | Символьное | 50 | Название улицы |
| Площадь_покрытия_м2 | Десятичное | 20,0 | Площадь покрытия пространства, м2 |
| Тип покрытия | Символьное | 20 | Тип покрытия объекта |
| Примечание | Символьное | 20 | Примечание |

Слои: Дор_сеть_пр, Дор_сеть_пр_кат

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Категория | Символьное | 35 | Тип, категория объекта |
| Название | Символьное | 50 | Название обекта |
| Протяженность | Вещественное |  | Длина объекта, км |
| Тип покрытия | Символьное | 20 | Тип покрытия объекта |
| Ширина полотна | Вещественное |  | Ширина полотна, м |
| Ширина профиля | Вещественное |  | Ширина профиля, м |
| Площадь_покрытия_м2 | Десятичное | 20,0 | Площадь покрытия пространства, м2 |

Слои: Об_транс_инфр, Об_транс_инфр _пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Символьное | 30 | Тип объекта |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование объекта |
| Название | Символьное | 50 | Собственное название объекта |
| Единицы_измерения_мощности | Символьное | 50 | Единицы измерения |
| Фактическая_мощность | Символьное | 50 | Фактическая мощность объекта |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Блок «Ситуационный план»

Блок «Инженерная инфраструктура»

Слои: Газ, Газ_пр, Нефть

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Символьное | 100 | Наименование трубопровода |
| Диаметр_мм | Символьное | 25 | Диаметр труб, мм |
| Способ_прокладки | Символьное | 100 | Способ прокладки труб |
| Протяженность_м | Десятичное | 20,1 | Протяженность сети, м |
| Количество_труб | Символьное | 20 | Количество труб |
| Примечание | Символьное | 100 | Примечание |

Слои: ЛЭП, ЛЭП_пр, Связь

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Символьное | 100 | Тип ЛЭП |
| Наименование | Символьное | 100 | Наименование ЛЭП |
| Марка_провода | Символьное | 20 | Марка провода |
| Марка_кабеля | Символьное | 20 | Марка кабеля |
| Способ_прокладки | Символьное | 100 | Способ прокладки ЛЭП |
| Протяженность_м | Десятичное | 20,1 | Протяженность ЛЭП, м |
| Тип_опор | Символьное | 20 | Тип опор ЛЭП |
| Примечание | Символьное | 100 | Примечание |

Блок «Комплексная оценка»

Слои: ОЗ_водоемов, ОЗ_инж_инфр, ОЗ_тр_инфр, ОЗ_спец_назн, ОЗ_памятников

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Целое |  | Код зоны |
| Наименование | Символьное | 50 | Наименование зоны |
| Нормативный размер | Целое |  | Размер по СНИП |
| Площадь | Символьное | 20 | Площадь зоны |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Блок «Опорный план»

Слои: Гидрография_МО

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Наименование | Символьное | 50 | Название объекта |
| Тип | Символьное | 30 | Тип объекта |
| Параметры | Символьное | 30 | Основной характерный параметр |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Слои: Растительность

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Тип | Символьное | 30 | Тип объекта |
| Характеристика | Символьное | 25 | Характеристика объекта |
| Площадь_м2 | Вещественное |  | Площадь объекта |
| Примечание | Символьное | 50 | Примечание |

Блок «Планировочная организация»

Слои: Граница_МО

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Название | Символьное | 30 | Название объекта |
| Администрация | Символьное | 30 | Административная принадлежность |
| Площадь_м2 | Десятичное | 20,2 | Площадь объекта |
| Документ | Символьное | 60 | Юридический документ подтверждения |

Слои: Границы_нас_пунктов

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Целое |  | Порядковый номер |
| Название | Символьное | 30 | Название объекта |
| Администрация | Символьное | 30 | Административная принадлежность |
| Площадь_м2 | Десятичное | 20,2 | Площадь объекта |
| Документ | Символьное | 60 | Юридический документ подтверждения |
| Население | Целое |  | Численность населения, чел. |

Блок «Проектные решения»

Слои: Планиров_структура

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |
| Площадь | Десятичное | 20,2 | Площадь зоны |

Слои: Функц_зонир_пр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Целое |  | Код зоны |
| Zone | Символьное | 10 | Тип зоны |
| Subzone | Символьное | 80 | Название зоны |
| Note | Символьное | 80 | Примечание |

Блок «Транспортная инфраструктура»

Слои: Транспортные_сети, Транспортные_сети_пр, Транспортные_сети_сохр

| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_сети | Символьное | 50 | Тип сети |
| Вид_сети | Символьное | 60 | Вид сети |
| Наименование_объекта | Символьное | 100 | Название объекта |
| Статус_объекта | Символьное | 50 | Статус объекта |
| Этап_реализации_статуса | Символьное | 30 | Этап реализации статуса объекта |
| Значение_объекта | Символьное | 50 | Федеральная значимость объекта |
| Протяженность_м | Вещественное |  | Длина объекта, м |
| Ширина_проезжей_части_м | Целое |  | Ширина покрытия, м |
| Тип_покрытия | Символьное | 50 | Тип покрытия объекта |
| Вид_покрытия | Символьное | 50 | Вид объекта |
| Ед_изм_пропускной_способности | Символьное | 50 | Единицы измерения |
| Пропускная_способность | Символьное | 50 | Пропускная способность |
| Форма_собственности | Символьное | 50 | Форма собственности |
| Собственник | Символьное | 50 | Собственник |
| Примечание | Символьное | 40 | Примечание |

### 2. Описание рабочих наборов

Генеральный план поселения

Схема генерального плана сельского поселения Шеркалы М 1:25000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема генерального плана сельского поселения Шеркалы М 1:25000», принадлежащий массиву документов «Генеральный план поселения»;

Рабочий набор содержит 4 окна.

Основное окно:    «Схема генерального плана МО» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Памятники -Об_инж_инфр_электроснабжения_пр -Об_инж_инфр_электроснабжение -Об_инж_инфр_связь_пр -Об_инж_инфр_связь -Об_инж_инфр_газ_пр -Об_инж_инфр_газ -Транспортные_сети_сохр -Транспортные_сети_пр -Нефть -ЛЭП_пр -ЛЭП -ГАЗ_пр -Газ -Связь -Граница_МО -Границы_нас_пунктов -Земли_лесного_фонда -Земли_запаса -Земли_с_х_назначения -Гидрография_МО -Рельеф -Горизонтали -Планиров_структура |

Дополнительное окно:    «Схема Октябрьского района» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Точки_НП -Границы_районов_ХМАО -Фон -Граница_МО -Транспортные_сети_сохр -Транспортные_сети_пр -Гидрография_МО -Растительность |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема генерального плана в границах муниципального образования сельское поселение Шеркалы М 1:25000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема генерального плана населенного пункта с. Шеркалы М 1 5000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема генерального плана населенного пункта с. Шеркалы. М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Генеральный план»;

Рабочий набор содержит 4 окна.

Основное окно:

«Схема генерального плана» Карта

|  | Порядок и название слое |
| --- | --- |
|  | -Экспликация_соц_зн_об -Название_улиц_ГП -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Квартал -Дор_сеть_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_общ_пр -ОЗ_тр_инфр_пр -ОЗ_объек_спец_назн_пр -ОЗ_ист_водоснабж_пр -ОЗ_инж_инфр_пр -ОЗ_водоемов_пр -СЗЗ_предприятий_пр -Горизонтали -Формы_рельефа -Здания -Гидрография -Планиров_структура |

Дополнительные окна:   «Ситуационная схема» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | - Транспортные_сети_пр - Транспортные_сети_сохр - Граница_МО - Границы_нас_пунктов - Гидрография_МО - Планиров_структура |

Окно отчёта:-

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема генерального плана с. Шеркалы. М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения  населенного пункта с. Шеркалы М 1 5000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения населенного пункта с. Шеркалы М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Генеральный план»

Рабочий набор содержит 3 окна:

Основные окна:

«Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Экспликация_об_инж_инфр_сохр -Экспликация_об_инж_инфр_пр -Об_инж_инфр_сохр_электроснабжения -Об_инж_инфр_сохр_теплоснабжения -Об_инж_инфр_сохр_газоснабжение -Об_инж_инфр_пр_электроснабжения -Об_инж_инфр_пр_теплоснабжение -Об_инж_инфр_пр_связь -Об_инж_инфр_водоснабжения_сохр -Об_инж_инфр_водоснабжения_пр -Об_инж_инфр_водоотведения_пр -Об_инж_инфр_водоотведение_сохр -Тепло_вода_пр -ЛЭП_сохр -ЛЭП_пр -Газ_сохр -Газ_пр -Водопровод_сохр -Водопровод_пр -Дор_сеть_пр_кат -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Квартал -Граница_застройки_пр -Кап_стр_общ_пр -Территории_пр -Гидрография_пр |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения населенного пункта с. Шеркалы М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории

Чертеж планировки территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000. wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Чертеж планировки территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Проект планировки совмещенный с проектом межевания»;

Рабочий набор содержит 4 окон:

Основые окна:  «Чертеж планировки территории» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Название_улиц -Экспликация_пр -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Квартал -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_общ_пр -Проезды_пр -Дор_сеть_пр -Штриховка -Гидрография_пр -Гидрография -Горизонтали -Ограждения -Здания -Территории_пр -Формы_рельефа |

Дополнительные окна:        «Ситуационная схема» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Граница_МО -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Квартал -Дор_сеть_пр -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_общ_пр -Формы_рельефа -Ограждения -Горизонтали -Гидрография -Гидрография_пр -Планиров_структура |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Чертеж планировки территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения  населенного пункта с. Шеркалы М 1 2000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Генеральный план»

Рабочий набор содержит 3 окна:

Основные окна: «Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Экспликация_об_инж_инфр_сохр -Экспликация_об_инж_инфр_пр -Об_инж_инфр_сохр_электроснабжения -Об_инж_инфр_сохр_теплоснабжения -Об_инж_инфр_сохр_газоснабжение -Об_инж_инфр_пр_электроснабжения -Об_инж_инфр_пр_теплоснабжение -Об_инж_инфр_пр_связь -Об_инж_инфр_водоснабжения_сохр -Об_инж_инфр_водоснабжения_пр -Об_инж_инфр_водоотведения_пр -Об_инж_инфр_водоотведение_сохр -Тепло_вода_пр -ЛЭП_сохр -ЛЭП_пр -Газ_сохр -Газ_пр -Водопровод_сохр -Водопровод_пр -Дор_сеть_пр_кат -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Квартал -Граница_застройки_пр -Кап_стр_общ_пр -Территории_пр -Гидрография_пр |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Чертеж межевания территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000. wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Чертеж межевания территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Проект планировки совмещенный с проектом межевания»;

Рабочий набор содержит 3 окна:

Основые окна:  «Чертеж  межевания территории» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Название_улиц_ГП -СЗЗ_предприятий_пр -ОЗ_тр_инфр_пр -ОЗ_объек_спец_назн_пр -ОЗ_ист_водоснабж_пр -ОЗ_инж_инфр_пр -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Микрорайон -Квартал -Линии_регулирования_застройки -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Гидрография -ОЗ_водоемов_пр -Зем_уч_пр -Дор_сеть_пр -Горизонтали -Формы_рельефа |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Чертеж межевания территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Материалы по обоснованию генерального плана, проекта планировки совмещенного с проектом межевания

Схема современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Шеркалы М 1 2000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема современного использования  и комплексной оценки территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Материалы по обоснованию генерального плана, проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории»;

Рабочий набор содержит 4 окон:

Основные окна

«Схема современного использования и комплексной оценки территории» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Экспликация -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Названия_улиц -Здания -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_неж -СЗЗ_предприятий -ОЗ_тр_инфр -ОЗ_объек_спец_назн -ОЗ_ист_водоснабж -ОЗ_инж_инфр -Гидрография -ОЗ_водоемов -Ограждения -Функц_зонир -Дор_сеть -Горизонтали -Формы_рельефа |

Дополнительные окна:        «Ситуационная схема» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Граница_МО -Нефть -ЛЭП -Газ -Связь -ОЗ_памятников -ОЗ_объект_спец_назн -ОЗ_инж_инфр -ОЗ_водоемов -ОЗ_тр_инфр -Транспортные_сети -Гидрография_МО -Земли_поселений -Земли_лесного_фонда -Земли_с_х_назначения -Земли_запаса -Растительность |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы М 1 2000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема современного транспортного обслуживания и  инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Материалы по обоснованию генерального плана, проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории»;

Рабочий набор содержит 3 окна.

Основные окна:

«Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории» Карта

|  | Порядок и название слоев |
| --- | --- |
|  | -Экспликация_об_инж_инфр -Об_инж_инфр_электроснабжение -Об_инж_инфр_теплоснабжение -Об_инж_инфр_газоснабжение -Об_инж_инфр_водоснабжение -Об_инж_инфр_водоотведение -Об_инж_инфр_связь -Канализация -Водопровод -ЛЭП -Газ -Тепло_вода -Телефон -Граница_застройки_пр -Дор_сеть -Названия_улиц -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_неж -Гидрография -Функц_зонир -Растительность |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема современного транспортного обслуживания и  инженерного обеспечения территории населенного пункта с. Шеркалы. М 1:2000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки населенного пункта               с. Шеркалы М 1:2000.dwg – файл проекта AutoCad формирующий лист чертежа «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000», принадлежащий массиву документов «Материалы по обоснованию генерального плана, проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории»;

Окно модели: «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки»

Окно макета:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки населенного пункта с. Шеркалы М 1:2000 подготовленный для вывода на печать.

Правила землепользования и застройки

Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:5000. wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Карта градостроительного зонирования населенного пункта с. Шеркалы М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Правила землепользования и застройки»;

Рабочий набор содержит 3 окна:

Основые окна:    «Схема зонирования территории» Карта

|  | Порядок и название |
| --- | --- |
|  | -Экспликация_СЗЗ_пр -Название_улиц_ГП -СЗЗ_предприятий_пр -ОЗ_тр_инфр_пр -ОЗ_объек_спец_назн_пр -ОЗ_ист_водоснабж_пр -ОЗ_инж_инфр_пр -Граница_застройки_пр -Граница_застройки_пр_декор -Микрорайон -Квартал -Граница_застройки_пр_декор -Кап_стр_неж -Кап_стр_жил -Кап_стр_общ -Кап_стр_неж_пр -Кап_стр_жил_пр -Кап_стр_общ_пр -Гидрография -ОЗ_водоемов_пр -Функц_зонир_пр -Дор_сеть_пр |

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта с. Шеркалы М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

### 3.   Краткое руководство пользователя

### 3.1 Введение

После тщательного изучения различных программ, позволяющих создавать геоинформационные системы, наш выбор остановился на МaрInfo. В настоящее время ГИС MapInfo Professional является признанным лидером в области цифрового картографирования. В дополнение к традиционным для СУБД функциям, MapInfo позволяет собирать, хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические данные, хранящиеся в базе данных, с учетом пространственных отношений объектов.

MapInfo Professional - настольная геоинформационная система, предназначенная для:

пространственного и статистического анализа графической и семантической информации;

управления пространственно-ориентированными данными о населении, объектах недвижимого имущества и т.д.;

получения в результате анализа информации о моделях и общих тенденциях развития;

вывода карт и отчетов на принтер/плоттер.

Среди многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользователя, удобной и понятной концепцией работы как с картографическими, так и с семантическими данными.

MapInfo адекватно воспринимает любое количество информации, позволяет её систематизировать в многосложных системах и достаточно быстро создает отчеты по стандартным задачам. Важно, то что при использовании MapInfo есть возможность оперативного получения аналитической, сводной либо выборочной информации. Например создание отчета на любую территорию города с картой функционального использования и таблицей по балансу территории занимает не более 30 минут, получение расчета по плотности застройки, подготовка справок о площадках перспективного развития, информации по проценту ветхого жилья, по площади озелененных территорий для расчета мощностей для их полива, по площади дорожного покрытия для организации его ремонта или уборки снега… Тысячи самых неожиданных вопросов ежедневно приходится решать органам управления архитектуры и градостроительства и на большинство из них генплан созданный как ресурс градостроительного кадастра в среде MapInfo дает незамедлительный и точный ответ.

В то же время есть возможность чуть более сложным путем создавать новые документы, подготовку которых впоследствии программисты могут также автоматизировать. Кроме того, в качестве обоснований выбора можно привести следующие качества: относительная простота и, как следствие,  легкость в освоение программы для обычного пользователя; качественная русификация как интерфейса программы так и прилагаемого к программе справочного материала; доступность конверторов для преобразования данных как «из» так и «в» формат MapInfo, а также программных средств (MapBasic) для решения небольших пользовательских задач.

В качестве примера процесса проектирования в формате MapInfo рассмотрим создание отчёта «Опорный план».	По каждому слою к каждому объекту привязаны семантические данные,  позволяющие с применением програмно-технических средств корректировать стандартный отчет «Опорный план». При внесении изменений в какой либо из объектов в связи с изменением управленческих решений или в связи с введением в эксплуатацию новых объектов мы сразу видим все изменения и таким образом получаем новый опорный план. Это значит, что работает режим мониторинга. И нет необходимости при постановке новой градостроительной проблемы «отрисовывать» опорный план заново, как это было всегда и у каждого проектировщика-градостроителя за плечами богатый опыт рисования и закрашивания, и вновь рисования…

Таким образом, применение  MapInfo в градостроительном проектировании минимизирует затраты на механическую низко квалифицированную работу, сокращая её до 10-20% от стандартного объема традиционных «бумажных» технологий  докомпьютерного периода, когда титанический труд техника-архитектора составлял 70-80% от общих затрат времени на создание градостроительных проектов.

Следует особо отметить, что при изменении объектов градостроительной деятельности имеется возможность актуального отображения этих изменений в электронной базе данных, а также занесения новой информации. Тем самым появляется возможность эффективного управления развитием  территории.

### 3.2 Основная часть

Для начала работы следует скопировать каталог «Шеркалы МО» со всем его содержимым с CD-диска на жёсткий диск компьютера.

Для начала работы пользователю достаточно запустить необходимый ему рабочий набор. Рабочий набор MapInfo имеет расширение wor.  Для того, чтобы открыть рабочий набор, необходимо запустить MapInfo, затем в меню «Файл» выбрать «Открыть рабочий набор». В появившемся диалоговом окне следует указать необходимый рабочий набор и нажать клавишу «Открыть». После выполнения этих действий открываемый рабочий набор формирует лист чертежа.

Рабочий набор MapInfo – это ничто иное как некоторая упорядоченная комбинация слоев карты (таблиц MapInfo) и каких-либо дополнительных построений запомненная пользователем.  Добавляя, убирая или редактируя таблицы (слои карт) мы можем получать новые картографические композиции.

Таблица MapInfo имеет расширение  tab. Для того, чтобы открыть таблицу, необходимо запустить MapInfo,  затем в меню «Файл» выбрать «Открыть таблицу». В появившемся диалоговом окне следует указать необходимую таблицу, в выпадающем списке «Вид» выбрать способ открытия таблицы  и нажать клавишу «Открыть». В зависимости от указанного способа открытия, таблица откроется или в активном окне карты, или в новом окне карты, либо списком.

MapInfo организует пространственные данные в виде таблиц, из которых состоит база данных. Таблица - форма хранения структурированной информации. Таблица состоит из записей (строк). Каждая запись - это структурированный набор данных, описывающих (представляющих) тот или иной объект карты. Структура записи представлена полями. Поле - это "минимальный элемент" хранения информации в таблице. Поля характеризуются типом в зависимости от хранимой информации. Тип поля определяет, какого сорта данные могут храниться в данном поле и какие операции над этими данными можно проделывать.

Графическая часть таблицы содержит данные позволяющие отображать форму и месторасположение объектов градостроительной деятельности, семантическая часть таблицы содержит описательные характеристики, присущие данным объектам.

Карта в MapInfo организована как набор слоев. Слои "уложены" в карте один на другой и являются как бы прозрачными. Каждый слой представляет отдельный аспект целой карты. Каждая открываемая в окне карты таблица представляется отдельным слоем карты. Слой содержит все графические объекты, на которые ссылается таблица. Это могут быть полигоны, ломаные, точки и надписи. Отображение объектов на слое регулируется средствами настроек слоев - ими задаются графические характеристики объектов, стиль и содержание надписей. Кроме слоев, по умолчанию называющихся по именам представляемых таблиц, MapInfo использует один специальный слой, называемый косметическим. Он не связан ни с одной таблицей базы данных и используется как вспомогательный при различных операциях. В карте в самом нижнем слое в качестве подложек могут использоваться растровые изображения - например, аэрофотоснимки, бумажные карты после их превращения в растровые файлы известных форматов. При этом для пользователя доступ к растру такой же, как и к векторным объектам - через таблицу и слой.

Чтобы посмотреть список слоёв, открытых в окне Карты, нужно в меню «Карта» выбрать «Управление слоями» или на панели инструментов нажать инструмент       «Слои»  .    На экране появится окно «Управление слоями».

В этом окне можно удалить слой из окна Карты  или добавить слой в окно Карты. Для того, чтобы сделать слой невидимым, необходимо убрать галочку в первом столбце напротив нужного слоя. Чтобы нарисовать объект в нужном слое, следует сделать этот слой изменяемым. Для этого следует во втором столбце напротив выбранного для редактирования слоя поставить галочку.  Чтобы сохранить все изменения, необходимо нажать «ОК».  Чтобы отменить изменения, необходимо нажать «Отмена».

Также, при необходимости, в окне карты можно отображать не только графическую, но и текстовую информацию.  Для этого в окне «Управление слоями» нужно выбрать слой, на котором будет отображаться текстовая информация и напротив него в столбце «Подписи» (4-й столбец) установить галочку. Затем нужно определить, какую информацию из выбранной таблицы следует показывать в окне карты. Для  этого следует нажать клавишу «Подписи» и в появившемся окне выбрать из выпадающего списка нужное поле. В графе «Стиль» можно настроить стиль шрифта подписи. В графе «Положение»  можно указать положение подписи по отношению к графическому объекту.

Для применения настройки следует нажать клавишу «ОК».

В приведённом для примера окне настройки выставлены таким образом, что в окне карты для каждой функциональной зоны отображается её код согласно Условным обозначениям по видам зон функционального назначения территории.

Информацию по  объекту в окне Карты можно посмотреть с помощью инструмента  .  Для этого необходимо нажать на инструментальной панели   и указать мышью на нужный объект в окне Карты. После этого на экране появляется окно «Информация».

В появившемся окне отображается информация по объекту. В правом нижнем углу окна отображается наименование слоя, на котором выбран объект.

В окне «Информация»  также можно изменить информацию об объекте. Для этого нужно выбрать необходимое поле и внести в это поле новые данные.

Если требуется сохранить внесённые изменения, то для этого используется инструмент  «Сохранить таблицу» .

Навигация в окне Карты осуществляется с помощью инструмента   .

-   эти инструменты позволяют увеличивать и уменьшать масштаб в окне карты.

-  включает инструмент «Выбор». Инструмент используется для выбора одного или более объектов, одной или более записи. Вы также можете использовать инструмент для операций правки на Карте, в Отчете или Списке. Для этого вы должны два раза кликнуть левой клавишей мыши на выбранном объекте.

В MapInfo существует девять инструментов для рисования. Эти инструменты позволяют рисовать и редактировать объекты карты. Вы также можете настраивать цвета, штриховки, типы линий, символы и стиль оформления подписей на карте.

Рассмотрим основные:

-  включает инструмент «Символ». Инструмент используется для создания точечного объекта, отмечаемого символом в окне Карты или окне Отчёта.

-   включает инструмент «Линия». Инструмент используется для рисования прямых линий в окнах Карт и Отчетов.

- включает инструмент «Полилиния». Инструмент используется для рисования ломаных линий в окнах Карт и Отчетов.

-  включает инструмент «Полигон». Инструмент используется для рисования многоугольников в окнах Карт и Отчетов, последовательно задавая его стороны.

-   включает инструмент «Текст» для создания текстовых объектов в окнах Карт и Отчетов.

-  открывает диалог "Символ", используемый для изменения стиля оформления точечных объектов.

Вы можете изменить тип символа, его размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления точечных объектов и текста в Списках, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Линии", используемый для изменения стиля оформления линейных объектов.

Вы можете изменить тип линии, ее цвет и толщину. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления областей, как и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Стиль области", используемый для изменения стиля оформления площадных объектов, таких как область, прямоугольник, эллипс и скругленный прямоугольник.

Вы можете изменить тип линии контура, ее цвет и толщину, также цвет и тип штриховки. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления областей, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Стиль текста", используемый для изменения стиля оформления текстов.

Вы можете изменить шрифт, его написание, размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления текстовых объектов, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   кнопка «Новый Список» позволяет представить данные таблицы в форме электронной таблицы и работать с ними. Новое окно Списка можно создать, если 	открыта хотя бы одна таблица.

-   кнопка «Новая Карта» открывает таблицу в виде Карты. Открыть новую Карту можно, если открыта хотя бы одна таблица, которая содержит графическую информацию.

-   кнопка «Новый Отчет» позволяет разместить на макете печатной станицы содержимое нескольких окон и подготовить их  к печати.

При выборе меню  Справка>Справочник MapInfo  открывается справочник, в котором подробно описаны меню, инструменты и функции MapInfo. Справочник предоставляет возможность получить быструю справку о той или иной команде MapInfo и её режимах, о структуре документов, а также пошаговые инструкции операций MapInfo.

### 4.   Термины и определения

### 4.1 Термины и определения, используемые при описании рабочих наборов

Основное окно – окно, играющее главную роль при формировании окна отчёта и содержащее основную информацию  для данной картографической композиции.

Дополнительные окна – окна, предоставляющие необходимую дополнительную информацию при формировании окна отчёта.

Окно отчёта – окно,  в котором сводится и подготавливается к печати картографическая композиция из Основного и Дополнительных окон.

### 4.2 Термины и определения MapInfo

Геоинформационная система (ГИС) - программное и аппаратное обеспечение, предназначенное для эффективного создания, обработки, показа и анализа всех типов географических или пространственно распределенных данных. ГИС обеспечивает функции и средства, необходимые для хранения, анализа и представления географической информации.

Таблица – базы данных в MapInfo организованы в виде таблиц. Таблицы состоят из строк и столбцов. Каждая строка содержит информацию об определённой характеристике объекта. Каждый столбец содержит определённый вид сведений обо всех элементах таблицы. Также в таблицах содержатся сведения о графических объектах. Таблица MapInfo имеет расширение  tab.

Записи - набор информации об одном объекте в таблице или базе данных. Одной записи соответствует одна строка в окне Списка.

Поле – именованная часть записи, соответствующая одной колонке в окне Списка. Поле содержит определённый вид информации об объекте. Запись о каждом объекте в базе данных состоит из значений одного или нескольких полей.

Слой – структурная единица карт в MapInfo. В MapInfo карта, как правило, состоит из нескольких наложенных один поверх другого слоёв. Когда таблица показывается в одном из окон Карт, ей сопоставляется отдельный слой в данном окне Карты.

Тематическая карта – тип карты, на которой с помощью условного выделения (цвет, штриховка) показывается распределение на карте некоторых данных.

Тематический слой - слой, содержащий в себе тематическую карту. Тематический слой расположен непосредственно над тем слоем карты, для которого строится тематическая карта. Порядок следования тематических слоев для одного слоя карты зависит от типа тематической карты.

Тематическая раскраска - объекты карты – точки, линии, области – могут быть раскрашены разным цветом или штриховками в зависимости от их параметров, т.е. информации об объекте.

Рабочий набор – файл проекта, содержащий описание открытых окон и таблиц MapInfo.

Окна - в MapInfo для представления информации используются окна Карт, Списков, Графиков, Отчетов. Кроме того, вспомогательные функции выполняют инструментальные панели, окна Легенды, Информации и некоторые другие.

Окно Карты – окно,  в котором информация представлена на географической карте. В окне Карты графическая информация представлена в виде слоёв. Каждому слою соответствует открытая в окне Карты таблица MapInfo.

Окно Списка – окно табличного представления семантических данных слоя MapInfo. Одна строка Списка соответствует записи таблицы MapInfo, а колонка содержит значения одного поля для каждой записи (например, колонки "ФИО", "Адрес", "Цена" и т. п.). Имя таблицы показывается в строке заголовка в окне Списка. Имена колонок (полей) показываются в строке заголовка окна. Названия колонок отображаются сразу под заголовком окна Списка.

Окно Легенды – составляющая часть тематической карты, содержащая объяснения значений условных знаков, позволяет отображать условные обозначения для тематических карт и слоев.

Окно Отчёта – окно,  в котором сводится и подготавливается к печати информация из одного или нескольких окон MapInfo. В окне Отчета предоставляются средства масштабирования, макетирования, а также сохранения шаблонов многолистных карт. Работая с MapInfo, можно формировать и распечатывать отчеты с фрагментами карт, списками, графиками и надписями. При выводе на печать MapInfo использует стандартные драйверы операционной системы.