Порядок подключения к сетям водоснабжения через летний водопровод Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

Порядок присоединения объектов к сети водоснабжения Шеркальского МП ЖКХ разработан на основании Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

1. Первичным документом являются технические условия, предоставляемые Заказчику Шеркальским МП ЖКХ. Основанием для выдачи технических условий являются:

1). Заявление Заказчика, которое должно отображать - ФИО, почтовый адрес, телефон (бланк заявителя размещен на сайте www.sherkali-adm.ru и на стенде в приемной Шеркальского МП ЖКХ)

2). Нотариально заверенные правоустанавливающие документы на земельный участок с информацией о границах  зем. участка.

3). Нотариально заверенные правоустанавливающие документы о разрешенном использовании зем. участка.

4). Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

1.1. Шеркальское МП ЖКХ в течении 14 рабочих дней с даты получения заявления оформляет и выдает Заказчику технические условия. - Отсутствие на момент запроса резерва мощности является основанием для отказа в выдаче технических условий. - Выдача технических условий осуществляется без взимания платы. - Срок действия технических условий, не менее 2 лет с даты их выдачи, по истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

2. Проект. Разработка проекта осуществляется в соответствии с выданными техническими условиями, выполняется лицензированной проектной организацией за счет собственных средств Заказчика. В состав проекта входят: - Титульный лист - Лицензия - Технические условия - Ведомость рабочих чертежей - План М 1:500, Схема В.К. - Продольный профиль - Узел ввода водопровода - Спецификация оборудования - Локальный сметный расчет

2.1.Для согласования проекта два экземпляра разработанного проекта предоставляются с сопроводительным письмом в приемную Шеркальского МП ЖКХ Срок согласования 10 рабочих дней с даты получения проекта (один экземпляр остается в ТО предприятия).

3. Строительство сетей водопровода  ведется за счет средств заказчика.

3.1. Заказчик заключает договор с лицензированной строительной организацией на выполнение строительных работ.

3.2. На основании технических условий и согласованного проекта Заказчик или строительная организация (по договоренности) получает разрешение на проведение земельных работ с указанием сроков проведения данных работ.

4. Для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения строительная организация или Заказчик направляет в Шеркальское МП ЖКХ исполнительную документацию с 2 заявлениями (1-на подключение; 2-е на заключение договора на водопотребление). В состав исполнительной документации входят: - Заявление от заказчика (на рассмотрение исполнительной документации). - Титульный лист - Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Проект согласованный с  Шеркальским МП ЖКХ - Разрешение на производство земляных работ. - Топографо-геодезическая съемка сетей водопровода к данному объекту в масштабе 1: 500 в общем виде заверенную ОМСУ  в электронном виде (с указанием протяженности, диаметров и материала трубопроводов). - Продольные профили или протоколы бурения. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Деталировочные схемы водопроводных колодцев. С указанием диаметров колодцев, задвижек. - Акты испытания пожарных гидрантов, при их наличии. - Акты гидравлического испытания сетей водопровода, канализации. - Сертификаты, паспорта на трубы, оборудование, конструкции. - Акт обследования колодца, трубопровода, врезки.

4.1.В случае предоставления не всех документов, в течении 6 рабочих дней с даты получения заявления Шеркальское МП ЖКХ уведомляет об этом Заказчика и в 30- дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

5. До начала подачи ресурсов (воды), созданные водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

6. Подключение объекта к действующим сетям инженерно-технического обеспечения, промывка, дезинфекция и бак. анализ данных сетей осуществляется на основании договора с Шеркальским МП ЖКХ на возмездной основе

7. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение к сетям инженерно- технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Акт разграничения – устанавливает границы эксплуатационной ответственности на построенные сети водопровода. Выдается в   Шеркальском МП ЖКХ т. (34678)23881 и является обязательным приложением к договору на водопотребление.

10. Договор на водопотребление оформляется в  Шеркальском МП ЖКХ  (каб. 1)

11. В конце каждого месяца необходимо производить снятие показаний прибора учета и предоставлять сведения об объемах водопотребления в  Шеркальское МП ЖКХ.