Общество с ограниченной ответственностью «Геомап плюс» Проект планировки и межевания территорий линейного объекта «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района)» Пояснительная записка Утверждаемая часть проекта планировки и межевания территории город Нягань 2018 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

# Проекта планировки и межевания территорий линейного объекта «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района)».

| № тома | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Основная часть |
| Текстовые материалы |  |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. Утверждаемая часть проекта планировки и межевания территории |  |  |
| Графические материалы |
| 1 | План межевания территории | М 1:5000 М1:1000 |  |
| II. Материалы по обоснованию проекта |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории |  |  |
| Графические материалы |
| 1 | План межевания территории | М 1:5000 М1:1000 |  |
| 2 | Границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:5000 М1:1000 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

1.1. Основание для проектирования	3

1.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана документация	3

2. Основные цели и задачи проекта	5

2.1. Размещение проектируемого участка в плане города	5

3. Характеристика проектируемой территории.	5

4. Природные условия	6

4.1. Климатическая характеристика	6

5. Определение границ территорий культурного наследия, границ особо охраняемых природных территорий	7

6. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы	7

7. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта	7

8. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства	9

9. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка	9

10. Сведения об образуемых земельных участках и их частях.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	10

10.1. Таблица координат поворотных точек образуемых земельных участков	11

10.2. Таблица координат поворотных точек образуемых земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование.	19

- Введение.

# Основание для проектирования.

# Основанием для разработки проекта планировки и межевания территорий линейного объекта «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района)» является:

- Постановление администрации с. Шеркалы «О разработке проекта планировки и межевания территорий линейного объекта «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района)»

# Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана документация.

При разработке проекта планировки и межевания использованы законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, законодательные и нормативно-правовые акты, действующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующие нормативные документы, технические регламенты, стандарты, своды правил, действующие на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный  закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном  кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства  регионального развития РФ от 27.12.2011 №613           «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» с изменениями и дополнениями;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п (с изменениями на 12.08.2016);

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Иные нормативные требования действующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации, в том числе, в период разработки градостроительной документации.

# Основные цели и задачи проекта.

# Градостроительная документация «Проект планировки и межевания территорий линейного объекта «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района)»,  разработана с  целью:

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

- установление границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне;

# Характеристика проектируемой территории

В административном отношении участок работ находится в с. Шеркалы Октябрьского района. Рельеф слабовсхолмленный, абсолютные отметки рельефа на участке работ изменяются от 13.9м до 40.7м. Инженерные сети коммуникаций на участке изысканий представлены сетью газопроводов и линиями электропередач.

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена ко второй надпойменной террасе реки Оби. Растительность лесной зоны представлена елью, сосной, кедром, а также березой и осиной, высотой 10-20м, на пойменных участках – в основном кустарниковая растительность. На болотах растут мелкие редкие сосновые леса и поросль высотой до 6м.

Трасса дороги пересекает пониженное место, которые формируют поверхностный сток воды во время весенней и осенней распутицы, а также в период дождей. Определяющим является расчет расхода весеннего половодья.

Участок работ относится к приуральской части Западно-Сибирской равнины, которая представлена относительно приподнятой морфоструктурой – Сибирскими Увалами, разделяющими водосборные бассейны р.р. Конды и Северной Сосьвы.

Болота в пределах района работ развиты повсеместно. Район входит в среднетаежную провинцию западно-сибирских болот. В целом для провинции характерно прогрессирующее умеренное заболачивание.

Транспортная связь к населенным пунктам осуществляется в зимний период по автозимникам, в летний период – речным транспортом.

Неблагоприятное воздействие объекта на среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.

- Природные условия.

  - Климатическая характеристика.

Климат данного района резко континентальный, зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха (минус 2,20С). Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) минус 20,90С, а самого жаркого (июля) +17,20С.

Осадки. Количество и распространение осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги, приносимой с запада. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь, зимний сезон отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков выпадает в виде дождя в летние месяцы. Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 442 мм, в холодное время с ноября по март 177 мм.

Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность воздуха  в течение года изменяется от 63% до 87%.

Снежный покров появляется в начале октября и сохраняется до середины мая. В некоторые годы происходит особенно раннее выпадение снега.

Ветровой режим на территории определяется характером атмосферной циркуляции. Годовой ход скорости ветра выражен незначительно.

Средняя годовая скорость ветра 2,6 м/сек, средняя за январь – 2,0 м/сек и средняя в июле –2,6 м/сек. Наибольшая скорость ветра у земли (на высоте 10 м) 5% обеспеченности - 22 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% по наблюдениям мтс. Октябрьское составляет 14 м/с.

# Определение границ территорий культурного наследия, границ особо охраняемых природных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия регионального (или) федерального значения, границ особо охраняемых природных территорий на чертежах межевания территории не отображены, так как вышеупомянутых объектов на территории проектирования не выявлено.

# Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы.

Проектируемая автомобильная дорога находится в с.Шеркалы Октябрьского района. Важным назначением проектируемой автомобильной дороги является обеспечение реализации транспортных связей населённого пункта, расположенных на разных берегах ручья Куркасоим. В настоящее время круглогодичный проезд по направлению проектируемой дороги отсутствует. Это связано с прохождением в устьевом участке ручья Куркасоим, находящейся в подпоре максимальными уровнями весеннего половодья реки Обь.

Проектируемая автодорога проходит в границах плотной жилой застройки, вдоль косогорных участков, а так же увязана со строящимся мостовым переходом. В связи с этим проложение трассы автодороги инвариантно и согласовано с заказчиком.

# Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта.

Проектом предусматривается проектирование автомобильной дороги с подходами к мостовому переходу через руч. Куркасоим. В соответствии с расположением проектируемого объекта в населённом пункте категория дороги принята по табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений», как главная улица. Данная категория имеет схожие нормативные величины (Расчётная скорость движения) с загородной автомобильной дорогой IV категории согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»

Ширина полосы отвода составляет от 13 м, при прохождении дороги в застроенной территории, до 43 на подходах к строящемуся мостовому переходу. Проектные отметки оси автомобильной дороги расположены в интервале от 21.42 до 37.12.

Основные технические параметры проектируемой дороги, принятые для проектирования, приведены в таблице.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Категория дороги |  | Главная улица |
| Расчетная скорость движения | км/час | 40 |
| Расчетная нагрузка для дорожной одежды |  | А11,5 |
| Расчетная нагрузка для мостовых сооружений и труб |  | А14, НК14 |
| Число полос движения |  | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3.50 |
| Ширина тротуара | м | 1.5 |
| Ширина укреплённой полос обочины, при устройстве открытой системы водоотвода | м | 0.5 |
| Тип дорожной одежды |  | Капитальный |
| Вид покрытия |  | Бетонные плиты ПДН AIV (ГОСТ 5781) |
| Покрытие тротуара |  | Тротуарная плитка |

Протяженность участка строительства – 898,95м

Трасса имеет 7 углов поворота: 5 левых и 2 правых. В связи с небольшим расстоянием между поворотными кривыми в плане клотоиды не устраиваются. Уширение проезжей части на радиусах осуществлено согласно требованиям табл. 3 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Продольный профиль практически полностью повторяет существующий рельеф, за исключением участка прохождения в пойменной части руч. Куркасоим.

В местах устройства пешеходного перехода устраивается пониженный бортовой камень. В соответствии с п. 11.10 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений» необходимо производить занижение бортового камня до 3 см. Ширина заниженной части не должна превышать 1,3 м.

Сбор поверхностных вод разрешен открытой системой водоотвода, путем сбора с проезжей части в лотки и далее на рельеф.

Так же предусмотрено устройство наружного освещения и переустройство сетей электроснабжения и газа, попадающих в зону строительства автомобильной дороги. В зону строительства дороги попали заброшенные строения и фундаменты.

# Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемый объект располагается на землях населённого пункта с. Шеркалы. Проектные решения по строительству автодороги выполнены в границах существующих участков, а так же пойменной части руч. Куркасоим. Граница полосы отвода принята на расстоянии 1 м от подошвы насыпи проектируемой дороги либо от границы участка, укрепляемого матрасами рено, на подтопляемой территории. На застроенной территории границы полосы отвода определены на основании существующих границ земельных участков.

Согласно Федеральному закону №257 границы придорожных полос для автомобильных дорог, расположенных в пределах населенного пункта не устанавливаются.

# Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка.

Автомобильная дорога запроектирована преимущественно в границах красных линий. В том числе в границах красных линий расположены строительные площадки и другие площади, используемые на период производства работ. В полосу отвода автомобильной дороги попадают 3 участка, необходимых для строительства проектируемого объекта, они изымаются частично в постоянное пользование и подлежат выкупу.

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Разрешенное использование по классификатору (описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:07:0103005:326 | 454 | Обслуживание жилого дома |
| 2 | 86:07:0103005:248 | 487 | Для размещения коммунальных, складских объектов |

Изъятие земельных участков было согласовано с Администрацией сельского поселения Шеркалы, что подтверждено Постановлениями №190 и №2269 и №2480 от 21.10.2015г., от 30 сентября и 5 октября 2015 года соответственно, Согласно данным постановлениям, участки, попадающие в полосу отвода проектируемой дороги, располагаются на землях, дополнительно предоставляемых Администрацией сельского поселения Шеркалы для размещения проектируемого объекта.

# Сведения об образуемых земельных участках и их частях.

# Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

| № п/п | Условное обозначение земельного участка на чертеже | Способ образования земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Перераспределение с землями | 28780 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| 2 | 86:07:0103005:607 | Путем уточнения границ земельного участка | 28780 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 5 | :326:ЗУ1 | Раздел | 94 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| 6 | :326:ЗУ2 | Раздел | 360 | Обслуживание жилого дома |
| 3 | 248:ЗУ1 | Раздел | 325 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| 4 | 248:ЗУ2 | Раздел | 162 | Для размещения коммунальных, складских объектов |
| 7 | :ЗУ2 | Объединение | 32704 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |

  - Таблица координат поворотных точек образуемых земельных участков.

    - Земельный участок с условным номером :ЗУ1 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 86:07:0103005:607 и землями государственная собственность на которые не разграничена.

| Условный номер земельного участка: | :ЗУ1 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Площадь земельного участка: | 28780 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1(1) |
| н 1 | 1 149 823,15 | 2 470 908,68 |
| н 2 | 1 149 823,48 | 2 470 924,50 |
| н 3 | 1 149 803,02 | 2 470 924,50 |
| н 4 | 1 149 790,86 | 2 470 924,60 |
| н 5 | 1 149 783,37 | 2 470 924,51 |
| н 6 | 1 149 772,02 | 2 470 926,85 |
| н 7 | 1 149 760,98 | 2 470 929,70 |
| н 8 | 1 149 756,03 | 2 470 932,16 |
| н 9 | 1 149 716,42 | 2 470 944,59 |
| н 10 | 1 149 706,49 | 2 470 948,65 |
| н 11 | 1 149 699,20 | 2 470 952,81 |
| н 12 | 1 149 682,06 | 2 470 964,10 |
| н 13 | 1 149 668,99 | 2 470 974,80 |
| н 14 | 1 149 657,07 | 2 470 984,65 |
| н 15 | 1 149 669,39 | 2 470 992,56 |
| н 16 | 1 149 664,72 | 2 471 002,79 |
| н 17 | 1 149 659,57 | 2 471 000,86 |
| н 18 | 1 149 646,86 | 2 470 994,69 |
| н 19 | 1 149 642,50 | 2 470 993,45 |
| н 20 | 1 149 638,78 | 2 470 995,63 |
| н 21 | 1 149 633,95 | 2 470 998,49 |
| н 22 | 1 149 631,72 | 2 471 002,47 |
| н 23 | 1 149 633,72 | 2 471 009,17 |
| н 24 | 1 149 618,27 | 2 471 032,85 |
| н 25 | 1 149 599,81 | 2 471 050,99 |
| н 26 | 1 149 558,67 | 2 471 066,82 |
| н 27 | 1 149 522,59 | 2 471 102,90 |
| н 28 | 1 149 484,36 | 2 471 141,12 |
| н 29 | 1 149 447,55 | 2 471 177,89 |
| н 30 | 1 149 406,48 | 2 471 218,96 |
| н 31 | 1 149 368,24 | 2 471 257,16 |
| н 32 | 1 149 332,98 | 2 471 292,40 |
| н 33 | 1 149 258,74 | 2 471 359,72 |
| н 34 | 1 149 244,73 | 2 471 376,64 |
| н 35 | 1 149 242,81 | 2 471 382,43 |
| н 36 | 1 149 222,16 | 2 471 429,22 |
| н 37 | 1 149 203,80 | 2 471 470,74 |
| н 38 | 1 149 192,75 | 2 471 473,65 |
| н 39 | 1 149 166,94 | 2 471 497,59 |
| н 40 | 1 149 150,25 | 2 471 473,04 |
| н 41 | 1 149 177,04 | 2 471 451,86 |
| н 42 | 1 149 190,52 | 2 471 405,80 |
| н 43 | 1 149 195,18 | 2 471 365,68 |
| н 44 | 1 149 234,33 | 2 471 316,41 |
| н 45 | 1 149 479,60 | 2 471 082,69 |
| н 46 | 1 149 502,87 | 2 471 068,92 |
| н 47 | 1 149 539,96 | 2 471 052,02 |
| н 48 | 1 149 555,39 | 2 471 044,83 |
| н 49 | 1 149 586,76 | 2 471 033,01 |
| н 50 | 1 149 598,38 | 2 471 039,29 |
| н 51 | 1 149 600,00 | 2 471 040,36 |
| н 52 | 1 149 616,60 | 2 471 007,74 |
| н 53 | 1 149 609,84 | 2 471 004,48 |
| н 54 | 1 149 606,89 | 2 471 010,43 |
| н 55 | 1 149 600,40 | 2 471 007,39 |
| н 56 | 1 149 601,21 | 2 471 005,81 |
| н 57 | 1 149 615,37 | 2 470 989,91 |
| н 58 | 1 149 621,97 | 2 470 985,16 |
| н 59 | 1 149 637,93 | 2 470 977,40 |
| н 60 | 1 149 663,35 | 2 470 961,15 |
| н 61 | 1 149 671,48 | 2 470 955,01 |
| н 62 | 1 149 683,69 | 2 470 945,91 |
| н 63 | 1 149 701,12 | 2 470 932,68 |
| н 64 | 1 149 704,64 | 2 470 930,77 |
| н 65 | 1 149 722,18 | 2 470 921,22 |
| н 66 | 1 149 729,48 | 2 470 918,00 |
| н 67 | 1 149 768,93 | 2 470 911,66 |
| н 68 | 1 149 785,05 | 2 470 910,09 |
| н 69 | 1 149 797,58 | 2 470 909,61 |
| н 70 | 1 149 821,54 | 2 470 908,74 |
| н 1 | 1 149 823,15 | 2 470 908,68 |
| н 71 | 1 149 495,41 | 2 471 076,72 |
| н 72 | 1 149 499,21 | 2 471 084,56 |
| н 73 | 1 149 493,13 | 2 471 093,04 |
| н 74 | 1 149 461,92 | 2 471 122,51 |
| н 75 | 1 149 441,12 | 2 471 149,33 |
| н 76 | 1 149 393,79 | 2 471 192,44 |
| н 77 | 1 149 363,22 | 2 471 215,50 |
| н 78 | 1 149 340,59 | 2 471 238,97 |
| н 79 | 1 149 327,53 | 2 471 252,44 |
| н 80 | 1 149 317,68 | 2 471 263,56 |
| н 81 | 1 149 300,53 | 2 471 279,34 |
| н 82 | 1 149 297,42 | 2 471 282,20 |
| н 83 | 1 149 285,70 | 2 471 292,98 |
| н 84 | 1 149 263,46 | 2 471 320,78 |
| н 85 | 1 149 278,63 | 2 471 285,90 |
| н 86 | 1 149 454,80 | 2 471 115,49 |
| н 71 | 1 149 495,41 | 2 471 076,72 |
| :ЗУ1(2) |
| н 87 | 1 149 596,80 | 2 471 053,23 |
| н 88 | 1 149 596,76 | 2 471 053,26 |
| н 89 | 1 149 589,29 | 2 471 059,36 |
| н 90 | 1 149 575,12 | 2 471 068,03 |
| н 91 | 1 149 529,27 | 2 471 097,63 |
| н 92 | 1 149 559,25 | 2 471 067,67 |
| н 87 | 1 149 596,80 | 2 471 053,23 |
| :ЗУ1(3) |
| н 93 | 1 149 240,43 | 2 471 390,29 |
| н 94 | 1 149 234,06 | 2 471 411,33 |
| н 95 | 1 149 219,14 | 2 471 451,46 |
| н 96 | 1 149 209,24 | 2 471 472,71 |
| н 97 | 1 149 204,76 | 2 471 471,09 |
| н 98 | 1 149 223,06 | 2 471 429,61 |
| н 93 | 1 149 240,43 | 2 471 390,29 |

    - Земельный участок образован путем уточнения местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 86:07:0103005:607.

| Кадастровый номер земельного участка: | 86:07:0103005:607 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Площадь земельного участка: | 28780 кв. м |

    - Земельный участок образован путем объединения земельных участков с кадастровым номером 86:07:0103005:607 (или условным номером :ЗУ1, в зависимости от способа образования) и условными номерами 86:07:0103005:248:ЗУ1, 86:07:0103005:326:ЗУ1

| Условный номер земельного участка: | :ЗУ2 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Площадь земельного участка: | 32704 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ2(1) |
| н 1 | 1 149 823,15 | 2 470 908,68 |
| н 2 | 1 149 823,48 | 2 470 924,50 |
| н 3 | 1 149 803,02 | 2 470 924,50 |
| н 4 | 1 149 790,86 | 2 470 924,60 |
| н 5 | 1 149 783,37 | 2 470 924,51 |
| н 6 | 1 149 772,02 | 2 470 926,85 |
| н 7 | 1 149 760,98 | 2 470 929,70 |
| н 8 | 1 149 756,03 | 2 470 932,16 |
| н 9 | 1 149 716,42 | 2 470 944,59 |
| н 10 | 1 149 706,49 | 2 470 948,65 |
| н 11 | 1 149 699,20 | 2 470 952,81 |
| н 12 | 1 149 682,06 | 2 470 964,10 |
| н 13 | 1 149 668,99 | 2 470 974,80 |
| н 14 | 1 149 657,07 | 2 470 984,65 |
| н 15 | 1 149 669,39 | 2 470 992,56 |
| н 16 | 1 149 664,72 | 2 471 002,79 |
| н 17 | 1 149 659,57 | 2 471 000,86 |
| н 18 | 1 149 646,86 | 2 470 994,69 |
| н 19 | 1 149 649,41 | 2 470 995,93 |
| н 20 | 1 149 644,38 | 2 470 996,55 |
| н 21 | 1 149 633,72 | 2 471 009,17 |
| н 22 | 1 149 618,27 | 2 471 032,85 |
| н 23 | 1 149 599,81 | 2 471 050,99 |
| н 24 | 1 149 558,67 | 2 471 066,82 |
| н 25 | 1 149 522,59 | 2 471 102,90 |
| н 26 | 1 149 484,36 | 2 471 141,12 |
| н 27 | 1 149 447,55 | 2 471 177,89 |
| н 28 | 1 149 406,48 | 2 471 218,96 |
| н 29 | 1 149 368,24 | 2 471 257,16 |
| н 30 | 1 149 332,98 | 2 471 292,40 |
| н 31 | 1 149 258,74 | 2 471 359,72 |
| н 32 | 1 149 244,73 | 2 471 376,64 |
| н 33 | 1 149 242,81 | 2 471 382,43 |
| н 34 | 1 149 222,16 | 2 471 429,22 |
| н 35 | 1 149 203,80 | 2 471 470,74 |
| н 36 | 1 149 192,75 | 2 471 473,65 |
| н 37 | 1 149 166,94 | 2 471 497,59 |
| н 38 | 1 149 150,25 | 2 471 473,04 |
| н 39 | 1 149 177,04 | 2 471 451,86 |
| н 40 | 1 149 190,52 | 2 471 405,80 |
| н 41 | 1 149 195,18 | 2 471 365,68 |
| н 42 | 1 149 234,33 | 2 471 316,41 |
| н 43 | 1 149 479,60 | 2 471 082,69 |
| н 44 | 1 149 502,87 | 2 471 068,92 |
| н 45 | 1 149 539,96 | 2 471 052,02 |
| н 46 | 1 149 555,39 | 2 471 044,83 |
| н 47 | 1 149 586,76 | 2 471 033,01 |
| н 48 | 1 149 595,95 | 2 471 028,45 |
| н 49 | 1 149 606,89 | 2 471 010,43 |
| н 50 | 1 149 600,40 | 2 471 007,39 |
| н 51 | 1 149 601,21 | 2 471 005,81 |
| н 52 | 1 149 615,37 | 2 470 989,91 |
| н 53 | 1 149 621,97 | 2 470 985,16 |
| н 54 | 1 149 637,93 | 2 470 977,40 |
| н 55 | 1 149 663,35 | 2 470 961,15 |
| н 56 | 1 149 671,48 | 2 470 955,01 |
| н 57 | 1 149 683,69 | 2 470 945,91 |
| н 58 | 1 149 701,12 | 2 470 932,68 |
| н 59 | 1 149 704,64 | 2 470 930,77 |
| н 60 | 1 149 722,18 | 2 470 921,22 |
| н 61 | 1 149 729,48 | 2 470 918,00 |
| н 62 | 1 149 768,93 | 2 470 911,66 |
| н 63 | 1 149 785,05 | 2 470 910,09 |
| н 64 | 1 149 797,58 | 2 470 909,61 |
| н 65 | 1 149 821,54 | 2 470 908,74 |
| н 1 | 1 149 823,15 | 2 470 908,68 |
| :ЗУ2(2) |
| н 66 | 1 149 240,43 | 2 471 390,29 |
| н 67 | 1 149 234,06 | 2 471 411,33 |
| н 68 | 1 149 219,14 | 2 471 451,46 |
| н 69 | 1 149 209,24 | 2 471 472,71 |
| н 70 | 1 149 204,76 | 2 471 471,09 |
| н 71 | 1 149 223,06 | 2 471 429,61 |
| н 66 | 1 149 240,43 | 2 471 390,29 |
| :ЗУ2(3) |
| н 72 | 1 149 596,80 | 2 471 053,23 |
| н 73 | 1 149 596,76 | 2 471 053,26 |
| н 74 | 1 149 589,29 | 2 471 059,36 |
| н 75 | 1 149 575,12 | 2 471 068,03 |
| н 76 | 1 149 529,27 | 2 471 097,63 |
| н 77 | 1 149 559,25 | 2 471 067,67 |
| н 72 | 1 149 596,80 | 2 471 053,23 |

  - Таблица координат поворотных точек образуемых земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование.

    - Земельные участки образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:07:0103005:326.

Земельный участок с условным номером 86:07:0103005:326:ЗУ1 изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование

| Условный номер земельного участка: | 86:07:0103005:326:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Площадь земельного участка: | 94 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н 1 | 1 149 649,41 | 2 470 995,93 |
| н 2 | 1 149 644,38 | 2 470 996,55 |
| н 3 | 1 149 633,72 | 2 471 009,17 |
| н 4 | 1 149 631,72 | 2 471 002,47 |
| н 5 | 1 149 633,95 | 2 470 998,49 |
| н 6 | 1 149 638,78 | 2 470 995,63 |
| н 7 | 1 149 642,50 | 2 470 993,45 |
| н 8 | 1 149 646,86 | 2 470 994,69 |
| н 1 | 1 149 649,41 | 2 470 995,93 |

| Условный номер земельного участка: | 86:07:0103005:326:ЗУ2 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Обслуживание жилого дома |
| Площадь земельного участка: | 360 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н 9 | 1 149 659,57 | 2 471 000,86 |
| н 10 | 1 149 649,96 | 2 471 019,74 |
| н 11 | 1 149 641,48 | 2 471 015,98 |
| н 12 | 1 149 639,43 | 2 471 016,17 |
| н 3 | 1 149 633,72 | 2 471 009,17 |
| н 2 | 1 149 644,38 | 2 470 996,55 |
| н 1 | 1 149 649,41 | 2 470 995,93 |
| н 8 | 1 149 646,86 | 2 470 994,69 |
| н 9 | 1 149 659,57 | 2 471 000,86 |

    - Земельные участки образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:07:0103005:248.

Земельный участок с условным номером 86:07:0103005:248:ЗУ1 изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование

| Условный номер земельного участка: | 86:07:0103005:248:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Площадь земельного участка: | 325 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н 1 | 1 149 616,60 | 2 471 007,74 |
| н 2 | 1 149 600,00 | 2 471 040,36 |
| н 3 | 1 149 598,38 | 2 471 039,29 |
| н 4 | 1 149 586,76 | 2 471 033,01 |
| н 5 | 1 149 595,95 | 2 471 028,45 |
| н 6 | 1 149 606,89 | 2 471 010,43 |
| н 7 | 1 149 609,84 | 2 471 004,48 |
| н 1 | 1 149 616,60 | 2 471 007,74 |

| Условный номер земельного участка: | 86:07:0103005:248:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Кадастровый квартал | 86:07:0103005 |
| Вид разрешенного использования | Для размещения коммунальных, складских объектов |
| Площадь земельного участка: | 162 кв. м |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н 6 | 1 149 606,89 | 2 471 010,43 |
| н 5 | 1 149 595,95 | 2 471 028,45 |
| н 4 | 1 149 586,76 | 2 471 033,01 |
| н 8 | 1 149 600,40 | 2 471 007,39 |
| н 6 | 1 149 606,89 | 2 471 010,43 |